Зразок

### ТЕХНІЧНА УГОДА
про умови приймання-передачі природного газу
N ________

| м. ______________ | "___" __________ 20__ р. |
| --- | --- |
| ________________________________________________________ (далі - Сторона 1) (оператор газотранспортної системи) в особі ________________________, яка діє на підставі ______________________________, з однієї сторони, і ________________________________________ (далі - Сторона 2) (газовидобувне підприємство) в особі ________________________, яка діє на підставі ______________________________, з другої сторони (далі - Сторони), уклали цю Технічну угоду про таке. |

### 1. Предмет Технічної угоди

  - Ця Технічна угода (далі також – Угода, Технічна угода) визначає порядок приймання-передачі природного газу (далі - газ) до газопроводів(у) оператора газотранспортних систем (Сторона 1) від газовидобувного підприємства (Сторона 2) у точках входу газотранспортної системи.  Перелік комерційних вузлів обліку газу (далі - ВОГ), згідно з якими Сторона 2 передає газ Стороні 1, наведено в Додатку 1, який є невід'ємною частиною цієї Технічної угоди.

  - Дана технічна угода регулюється положеннями Кодексу газотранспортної системи  та, зокрема, визначає:

- засади обміну інформацією, в тому числі специфікаціями у форматі даних і протоколів, які дають можливість співпраці з системою обміну інформацією оператора газотранспортної системи;

- порядок надання доступу до телеметричних та вимірювально-розрахункових даних, у тому числі порядок отримання вихідної інформації від комерційного (дублюючого) вузла обліку;

- встановлення граничнодопустимих значень мінімального та максимального тиску газу;

- порядок визначення кількості природного газу та порядок визначення фізико-хімічних показників природного газу;

- порядок повірки, перевірки (у тому числі спільної) комерційних вузлів обліку газу;

- порядок обмеження (припинення) транспортування природного газу у випадку не відповідності фізико-хімічним показникам, зазначеним в Кодексі газотранспортних систем;

- порядок узгодження графіків та порядок проведення ремонтних робіт і робіт з модернізації, які мають вплив на умови роботи суміжних  систем;

- порядок дій на випадок виникнення перебоїв у роботі суміжних систем;

- порядок повідомлення про аварії, та порядок взаємодії сторін в разі їх виникнення;

- порядок взаємодії та контактні дані диспетчерських служб оператора  газотранспортної системи та газовидобувного підприємства;

- порядок обміну інформації стосовно запланованих інвестицій, які мають вплив на умови роботи суміжних систем;

- порядок врегулювання спорів, інші питання.

  - Основним нормативно-правовим документом який визначає предмет даної технічної угоди, порядок приймання-передачі природного газу і взаємовідносини між сторонами є Кодексу газотранспортної системи.

  - На кожну точку входу повинен бути складено та підписано Акт розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності Сторін.

2. Засади обміну даними

  - Порядок обміну даними визначається відповідно до Кодексу газотранспортної системи.

  - Електронний обмін інформацією, пов’язаною з виконанням угод про взаємодію, технічних угод та договорів транспортування, здійснюється на стандарті електронного обміну документів (EDI) у версії, розробленій для газової промисловості під назвою «EDIG@S» (описаній в документі Edig@s Message Implementation Guidelines, доступ до якого надається на сторінці http://www.edigas.org. У якості проміжного рішення для обміну даними може бути використаний формат xls, xlsx. Також, сторони можуть узгодити наступні протоколи комунікацій:  e-mail або FTP або AS2. Протокол AS2 може бути застосованим для комунікації у випадку наявності технічних можливостей у обох сторін для обміну інформацією у загальноєвропейському стандарті Edig@s.

  - Обмін файлами і даними відбувається з використанням електронної пошти Сторін або Інтернету в електронній формі у вигляді файлів у форматі, за формою та інформаційним змістом документів, визначеним Оператором газотранспортної системи (ГТС) (Додаток 4).

  - Сторона 1 направляє Стороні 2 на електронну адресу ______________ в строк до 08:00 години UTC (10:00 за Київським часом) для зимового періоду та 07:00 години UTC (10:00 за Київським часом) для літнього періоду наступної газової доби, інформацію про щоденні обсяги природного газу, виміряні для точок виходу необхідні для проведення процедури алокації, відповідно до положень Кодексу газотранспортної системи (сторони обмінюються даними у двосторонньому порядку).

3. Порядок надання доступу до телеметричних та вимірювально-розрахункових даних

  - Власник комерційного ВОГ (ПВВГ) щодоби через канали диспетчерського зв'язку надає іншій стороні інформацію про кількість та обсяг газу, переданого через комерційний ВОГ(ПВВГ).

  - Щодобово власник комерційного ВОГ (ПВВГ) надає Оператору ГТС в електронному вигляді інформацію, яка міститься в погодинних роздруківках автоматичних обчислювачів/коректорів та потокових засобів визначення ФХП газу, у повному обсязі (об'єм та ФХП газу, характер і тривалість аварійних ситуацій та втручань).

  - Інформація про кількість газу з автоматичних обчислювачів/коректорів надається у форматі Hostlib-файлів (повний архів обчислювачів/коректорів -  об’єм та параметри газу, характер і тривалість аварійних ситуацій та втручань).

  - Щомісячно Сторона 2 додатково надає Стороні 1 діагностичну інформацію з ультразвукового лічильника, в т.ч. архів втручань та аварійних повідомлень.

  - Оператор ГТС має право на безперервне отримання інформації в електронному вигляді з обчислювачів та коректорів власника комерційного ВОГ з використанням системи передачі даних (обладнання, лінії зв’язку), погодженого з власником комерційного вузла обліку.

  - При необхідності Сторони повинні підписати договір про захист конфіденційної інформації.

4. Граничнодопустимі значення мінімального та максимального тиску газу та обсягів газу

4.1 Сторони встановлюють у Додатках 2,3 по кожній точці входу до газотранспортної системи граничнодопустимі значення:

  - мінімального та максимального тиску газу (при цьому прийняті значення тисків надходження природного газу від Сторони 2 (від газовидобувних підприємств) не можуть бути нижчими тисків, що визначаються відповідно до режимів роботи  газопроводів Сторони 1.)

  - мінімального та максимального значень обсягів газу по кожному комерційному ВОГ (ПВВГ).

5. Умови визначення обсягу та фізико-хімічних показників природного газу, одиниці вимірювань

  - Визначення обсягу газу проводиться за стандартних умов :

Тиск Рс: 	101,325 кПa (760 мм. рт. ст)

Температура Тс: 	293,15 K (=20˚C)

  - Визначення нижчої теплоти згоряння проводиться за стандартних умов:

Тиск Рс:	101,325 кПa

Температура згоряння Тзг: 	298,15 K (= 25˚C)

Температура вимірювання Тс:	  	  293,15 K (= 20˚C)

  - Визначення обсягу в енергетичних одиницях проводиться шляхом множення об’єму на теплоту згоряння за відповідних умов.

Перерахунки значень об’єму та теплоти згоряння на різні стандартні умови проводяться згідно з ДСТУ ISO 13443:2015  «Природний газ. Стандартні умови».

6. Норми якості, фізико-хімічні показники та інші характеристики природного газу

## Загальна частина

Фізико-хімічні показники транспортованого природного газу у точках входу повинні відповідати вимогам пункту 13 (Розділ ІІІ Глава І) Кодексу газотранспортної системи.

Визначення ФХП природного газу у точках входу газотранспортної системи проводиться на комерційних ВОГ (ПВВГ) суб’єктів, безпосередньо підключених до газотранспортної системи, з використанням автоматичних потокових приладів (автоматичних хроматографів та вологомірів), та/або вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій.

Відповідно до умов Кодексу газотранспортної системи визначаються такі фізико-хімічні показники:

    - Компонентний склад природного газу (у мольних відсотках):

метан	(C1)

етан	(C2)

пропан	(C3)

н-бутан	(н-C4)

i-бутан	(i-C4)

н-пентан	(н-C5)

і-пентан	(i-C5)

нео-пентан	(нео-C5)

гексани+вищі	(C6+)

азот	(N2)

діоксид вуглецю	(CO2)

кисень	(О2)

Примітка: Потоковий газовий хроматограф може визначати вміст азоту разом з киснем (якщо він є в газі). При цьому вміст кисню визначається окремо лабораторним хроматографом раз на місяць.

    - Вміст сірки і сірчистих сполук (в мг / м3 ), що відноситься до таких компонентів:

сірководень (H2S)

меркаптанова сірка (RSH)

    - Теплота згоряння

Вища та нижча теплота згоряння за стандартних умов (в МДж / м3, кВтг / м3 або кКал/м3)

    - Температура точки роси за вологою

Температура точки роси за вологою (у °C)

    - Температура точки роси за вуглеводнями

Температура точки роси за вуглеводнями (у °C)

    - Густина газу

Відносна та абсолютна густина за стандартних умов

## Обладнання

Точки входу до газотранспортної системи, через які передається природний газ з максимальною витратою за стандартних умов, що перевищує 
30 000 м3/годину, мають бути обладнані засобами вимірювальної техніки (ЗВТ), які на безперервній основі забезпечують контроль компонентного складу, теплоти згоряння та температури точки роси по волозі природного газу (зокрема автоматичними хроматографами та вологомірами), з можливістю дистанційного їх контролю та передачі даних підрозділам оператора газотранспортної системи. Для нових точок входу до газотранспортної системи, через які подається природний газ, норма щодо обладнання приладами, які на безперервній основі забезпечують контроль фізико-хімічних показників природного газу,  є обов’язковою не залежно від величини об’єму передачі природного газу.

У разі виходу з ладу автоматичних потокових ЗВТ, допускається на період усунення несправності використовувати результати вимірювань теплоти згоряння, компонентного складу газу та температури точки роси за вологою, визначені хіміко-аналітичними лабораторіями.

  - Відбір проб

    - Проби газу для визначення фізико-хімічних показників газу повинні відбиратись  відповідно до вимог ДСТУ ISO 10715 "Природний газ – Настанови щодо відбору проб " чи ГОСТ 18917-82 «Газ горючий природный. Методы отбора проб».

## Порядок та періодичність визначення проб

    - Порядок визначення

Точки визначення ФХП природного газу та періодичність проведення вимірювань узгоджуються Сторонами, безпосередньо підключеними до газотранспортної системи, окремим протоколом/графіком.

Періодичність визначення компонентного складу, теплоти згоряння та температури точки роси по волозі, а також періодичність внесення ФХП газу до вимірювальних комплексів при використанні вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій повинна бути не рідше, ніж один раз на тиждень. У разі зміни потоків газу (зупинка, переключення свердловини, ремонтні роботи, тощо) проводиться позачергове визначення ФХП газу та внесення ФХП до вимірювальних комплексів.

Будь-яка попередня і/або остаточна модифікація вищезгаданого протоколу/графіку повинні бути  узгоджені представниками Сторін.

Форма протоколу погодження відбору проб природного газу  для визначення фізико-хімічних показників наведено у Додатку 8.

Протокол визначає:

- перелік місць відбору проб газу;

- вимірювальні хіміко – аналітичні лабораторії, що проводять вимірювання,

- точки виходу з газотранспортної системи, на які розповсюджуються результати визначення ФХП газу;

- місця встановлення потокових хроматографів;

- періодичність відбору проб, проведення аналізу та внесення ФХП до автоматичних обчислювачів, коректорів, тощо

Представники Сторони 1 мають право бути присутніми при проведенні відбору проб природного газу та вимірювань ФХП газу.

    - Компонентний склад

Визначення компонентного складу газу методом газової хроматографії здійснюється відповідно до вимог нормативних документів згідно Додатку 9.

Визначаються всі компоненти природного газу, мольна частка яких перевищує 0,005% (метан може бути обчислений як різниця між 100% і сумою всіх інших компонентів. «Гексани+ вищі» можуть бути визначені як єдиний компонент з властивостями н-гексану. Азот і кисень можуть бути визначені в сукупності як єдиний компонент з властивостями азоту. Нео-пентан, гелій і водень можуть бути не виміряні і рахуватися як умовно постійні компоненти. Періодичність оновлення значення умовно постійних компонентів повинна бути принаймні один раз в рік).

      - Визначення компонентного складу газу у разі використання лабораторного хроматографа.

Визначення ФХП газу проводиться вимірювальною хіміко-аналітичною лабораторією, що пройшла оцінку технічної компетенції з періодичністю згідно погодженого протоколу/графіку.

      - Визначення компонентного складу газу у разі використання потокового хроматографа.

Компонентний склад газу, наведений у п. 6.1.1, визначається не менш ніж 1 (один) раз на годину за допомогою автоматичного потокового хроматографа.

Добовий компонентний склад газу повинен являти собою середнє арифметичне з компонентних складів, отриманих з чинного аналізу газу протягом одного дня. У випадку, коли склад газу не доступний або не чинний, повинен бути використаний останній чинний компонентний склад по кожному компоненту до наступного чинного результату аналізу компонентного складу.

Внесення ФХП, визначених з використанням потокового хроматографа до вимірювальних комплексів повинно проводитись з періодичністю один раз на годину (один раз на добу) за домовленістю Сторін.

Градуювання автоматичного потокового хроматографа повинно проводитись з використанням градуювальної газової суміші автоматично.

Щоденний градуювальний звіт і середньодобовий звіт аналізу газу повинні бути збережені або архівовані у електронному вигляді та доступні для Сторін протягом одного року.

Градуювальна газова суміш повинна містити компоненти, вказані в пункті 6.1.1.

Градуювальна газова суміш повинна бути виготовлена з чистих компонентів спеціалізованою організацією (ДП «Укрметртестстандарт») або атестована суміш природного газу, відібрана з газопроводу. Спеціалізована організація засвідчує склад таких сумішей газів або проби газу відповідно до ДСТУ 3214-2003 або іншого чинного нормативного документу.

Власник комерційного ВОГ має право використовувати градуювання  відповідно до  методів А або В (як це передбачено у пункті 5.2 ДСТУ ISO 6974-2:2007) в залежності від діапазону вимірювання компонентів.

Для отримання оптимальної градуювальної характеристики за методом A в якості атестованих еталонних газових сумішей повинні бути використані градуювальні суміші, приготовані гравіметричним методів.

Для градуювання хроматографа за методом B рекомендується, щоб відносне відхилення значення мольної частки компоненту в градуювальному та аналізованому газі було не більше зазначених у таблиці 2 Додатка 11.

Градуювальна газова суміш повинна замінюватись не менше одного разу на рік. Градуювальна газова суміш повинна бути замінена також позачергово, коли концентрації більше, ніж одного з компонентів аналізованого газу відрізняються, принаймні на протязі, шести місяців від концентрації цих компонентів у градуювальній газовій суміші більш ніж у межах, встановлених в у таблиці 2 Додатка 11.

    - Теплота згоряння, густина газу

Визначення нижчої та вищої теплоти згоряння, густини газу методом газової хроматографії здійснюється відповідно до вимог нормативних документів згідно Додатку 9.

При використанні потокового хроматографа погодинна теплота згоряння є середнім арифметичним від проведених вимірювань за годину.

Теплота згоряння за добу є середнім арифметичним погодинних значень теплоти згоряння.

Теплота згоряння за місяць є середнім арифметичним значень теплоти згоряння за кожну добу.

Якщо визначення теплоти згоряння проводиться з використанням хіміко-аналітичної лабораторії, теплота згоряння за місяць є середнім арифметичним значень теплоти згоряння кожного результату вимірювань за місяць.

    - Сірководень та меркаптанова сірка

Сірчасті компоненти газу повинні визначатись засобами вимірювальної техніки відповідно до вимог нормативних документів згідно Додатку 10 (п. ) щонайменше один раз на місяць.

    - Визначення температури точки роси за вологою та вуглеводнями

Визначення температури точки роси за вологою повинно проводитись конденсаційним або абсорбційним методом згідно нормативних документів, визначених Додатком 9.

При використанні потокових вологомірів температура точки роси за вологою (в °С) газу повинна вимірюватись і фіксуватись з періодичністю не менше, ніж 1 раз на годину.

Якщо потоковий засіб вимірювальної техніки є  несправним, використовуються дані, виміряні лабораторним (переносним) ЗВТ.

При використанні лабораторних (переносних) вологомірів здійснюється періодичне визначення температури точки роси за вологою не менше, ніж один раз на тиждень та додатково у разі зміни потоків газу (зупинка, переключення свердловини, ремонтні роботи, тощо)

## Терміни дії результатів вимірювань

Значення ФХП, визначенні дискретно (с заданою періодичністю)  вважаються дійсними від моменту їх визначення до до моменту часу , поки нове визначення не зроблено.

У разі використання потокових ЗВТ,  визначається середнє арифметичне із чинних значень ФХП газу, визначених у кожному розглянутому періоді.

## Визначення за запитом

Сторона 1 для має право на  проведення позачергового контрольного визначення ФХП газу.

У разі необхідності позачергової перевірки порядку визначення ФХП газу Сторона, у якої у підпорядкуванні знаходиться комерційний вузол обліку, повинна забезпечити негайний безперешкодний доступ до місця, в якому має бути здійснений контрольний відбір проби газу.

Визначення будуть проведені відповідно до методами, викладеними в 6.5.

## Втручання у обладнання контролю ФХП

Про всі  заходи з втручання у роботу потокових ЗВТ визначення ФХП (технічне обслуговування, заміна градуювальної суміші, тощо) власник комерційного ВОГ повинен повідомити Оператора ГТС за 2 робочих дні до початку втручання. За результатами робіт  повинен бути складений звіт.

## Звітність

Всі фізико-хімічні показники, визначені у порядку, передбаченому Розділом 6 цієї Технічної Угоди, повинні бути наведені у Місячному паспорті ФХП газу (Додаток 7).

Підставою для складання місячного паспорту ФХП газу є звіти потокових засобів визначення ФХП газу та протоколи визначення ФХП газу, що проводились хіміко-аналітичною лабораторією.

При використанні потокових засобів визначення ФХП до паспорту заносяться середньодобові значення відповідних ФХП за кожну добу.

При використанні вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій до паспорту-сертифікату заносяться результати вимірювань за добу, під час якої проводились вимірювання.

## Періодичні калібрування, перевірки та контроль

Періодичність калібрування, перевірок та контроля засобів визначення ФХП газу наведені у  Таблиці 2 Додатку 10.

## Визначення обсягу природного газу

## Загальна частина

Вимоги до складових частин вузла обліку природного газу, правил експлуатації приладів обліку, порядку вимірювання його обсягів та визначення якості визначаються технічними регламентами та нормами, правилами і стандартами, які встановлюються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі.

Особливості обліку природного газу у точках входу між оператором газотранспортної системи та газовидобувною компанією регулюється положеннями Кодексу газотранспортної системи та цією Технічною угодою, яка не може суперечити положенням Кодексу газотранспортної системи.

## Вузли обліку газу

## Комерційний ВОГ (ПВВГ) у точці входу до газотранспортної системи має бути розташований у точці приєднання, яка має співпадати з межею балансової належності між операторами суміжних систем або іншими суб’єктами, безпосередньо підключеними до газотранспортної системи. У випадку якщо комерційний ВОГ (ПВВГ) у точці входу до газотранспортної системи не розташований у точці приєднання, яка має співпадати з межею балансової належності між операторами суміжних систем або іншими суб’єктами, безпосередньо підключеними до газотранспортної системи, власник комерційного ВОГ (ПВВГ) за домовленістю з оператором газотранспортної системи передає йому на обслуговування на підставі договору відповідну інфраструктуру від комерційного ВОГ (ПВВГ) до межі балансової належності, який передбачає покриття відповідних витрат оператора газотранспортної системи.

## Вузли обліку газу повинні бути оснащені вимірювальним обладнанням, що здатне проводити визначення обсягів газу в автоматичному режимі.

## Вимірювання кількості газу, що передається через комерційні ВОГ (ПВВГ), повинно здійснюватись або методом змінного перепаду тиску з використанням стандартних звужуючих пристроїв та автоматичних обчислювачів, або лічильниками газу з електронними коректорами відповідно до вимог чинної нормативної документації.

## Обладнання, установка та експлуатація вузлів обліку газу повинно проводитись у відповідності до вимог чинних стандартів України.

Вузли обліку газу повинні бути оснащені засобами вимірювальної техніки, що внесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, та/або атестовані територіальними органами Міністерства економічного розвитку та торгівлі України у встановленому порядку.

## Методи вимірювань

## Загальна частина

Коефіцієнт стисливості, з урахуванням відхилення газу від закону ідеального газу розраховується відповідно до ГОСТ 30319.2-96 урахуванням Зміни № 1 (GERG-91mod або NX-19mod). Коефіцієнт використовується для перетворення об'ємів газу до стандартних умов.

## Вимірювання за методом змінного перепаду тиску

Розрахунок обсягу газу за методом змінного перепаду тиску повинен проводитись згідно вимог ДСТУ ГОСТ 8.586.1,2,5:2009.

Конструкція вимірювальних трубопроводів до реконструкції, капітального ремонту повинна відповідати вимогам РД 50-213-80, після реконструкції, капітального ремонту  - ДСТУ ГОСТ 8.586.1,2,5:2009.

## Вимірювання з використанням ультразвукових лічильників газу

Приведення об’єму газу, визначеного УЗЛ, до стандартних умов, повинно здійснюватися відповідно до МВУ 034/03-2008.

Ультразвукові лічильники газу повинні відповідати вимогам ДСТУ ISO 17089.

## Вимірювання з використанням турбінних лічильників газу

Приведення об’єму газу, визначеного турбінними лічильниками газу, до стандартних умов, повинно здійснюватися відповідно до МВУ 034/03-2008.

Турбінні лічильники газу повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 12261:2006.

## Вимірювання з використанням роторних лічильників газу

Приведення об’єму газу, визначеного роторними лічильниками газу, до стандартних умов, повинно здійснюватися відповідно до МВУ 034/03-2008.

Роторні лічильники газу повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 12480:2006.

## Визначення одиниць вимірювань

Обсяги газу, що вимірюються комерційним ВОГ, повинні бути визначені у м3 та приведені до  умов, що  встановлені  Розділом 5 Технічної угоди.

## Порядок введення комерційних ВОГ(ПВВГ) в експлуатацію

## Порядок введення в експлуатацію нового комерційного ВОГ (ПВВГ) або ВОГ (ПВВГ) після реконструкції або капітального ремонту повинен відповідати вимогам Глави 2 «Порядок обліку природного газу» Кодексу ГТС.

## До введення в експлуатацію комерційних ВОГ сторони узгоджують та передбачають в технічній угоді або окремим протоколом: порядок експлуатації основної, дублюючої та контрольної вимірювальної системи (вузла обліку газу), визначають допустиму межу відхилення та методику порівняння показів обох систем виміру, порядок перевірок обох систем, порядок дій в разі різниці показів понад встановлені межі, порядок обміну інформацією.

## Перед введенням в експлуатацію лічильники повинні пройти повірку (калібрування) за таких умов :

- робочий надлишковий тиск менше 4 бар:

Власник ВОГ забезпечує проведення повірки лічильників газу уповноваженими організаціями на повітрі при атмосферному тиску згідно вимог чинних методик повірки на лічильники газу..

Оператор ГТС має право на проведення додаткової перевірки метрологічних характеристик лічильника газу під робочим тиском на середовищі - природний  газ. Власник ВОГ надає лічильник газу Оператору ГТС для проведення додаткової перевірки.

- робочий надлишковий тиск 4-12 бар:

Власник ВОГ забезпечує проведення повірки лічильників газу уповноваженими організаціями на повітрі при атмосферному тиску на середовищі повітря та додаткову перевірку лічильника газу під тиском до 6 бар на середовищі - природний  газ;

- робочий надлишковий тиску більше 12 бар:

Власник ВОГ забезпечує проведення повірки лічильників газу уповноваженими організаціями під атмосферним тиском на середовищі  - повітря згідно вимог чинних методик повірки на лічильники газу та додаткове калібрування під робочим тиском на середовищі природний газ на сертифікованих метрологічних стендах.

## Перед введенням в експлуатацію відповідність комерційних вузли обліку газу вимогам чинних нормативно-правових актів, стандартів повинна бути підтверджена відповідними територіальними органами Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

## При введенні  в експлуатацію комерційного  ВОГ газовидобувна компанія надає Оператору ГТС для перевірки такий комплект (копії) технічної документації:

- паспорти на всі ЗВТ та діафрагму;

- свідоцтва про повірку вимірювальних комплексів та інших ЗВТ;

- свідоцтво про державну метрологічну атестацію вузла обліку газу;

- акт експертизи монтажу вузла обліку газу;

- проект на вузол обліку;

- акти виміру геометричних розмірів камер усереднення і вимірювальних трубопроводів, затвердженні та підписані представниками територіального органу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України й контрагентом (для методу змінного перепаду тиску);

- паспорт витратомірного пристрою (для методу змінного перепаду тиску);

- протокол розрахунку витратоміру змінного перепаду тиску зі стандартним звужувальним пристроєм.

## Всі документи повинні бути належним чином оформлені, підписані та завірені.

При прийнятті вузла обліку газу Сторона 2 надає за зверненням Сторони 1 для ідентифікації та ознайомлення оригінали цих документів

## Під час введення в експлуатацію Оператор ГТС має право перевіряти:

- відповідність вузла обліку проектній документації;

- відповідність ЗВТ та елементів конструкції вузла обліку паспортним даним;

- відповідність оригіналів заводських паспортів (сертифікатів тощо) та маркування елементів вузла обліку;

- правильність встановлення складових ВОГ (ЗВТ) у відповідності до вимог проекту та паспорту заводу-виробника, перевірка співвісності фланців газопроводу, контроль геометричних характеристик вимірювального трубопроводу з прямими ділянками та місцевими опорами;

- проводити контрольні вимірювання розмірів внутрішнього діаметра вимірювального трубопроводу та звужуючого пристрою (за його наявності), у тому числі перевірка порожнини прямих ділянок на предмет відсутності сторонніх приладів, накипу, тощо;

- здійснювати контроль параметрів імпульсних ліній та їх складових;

- зусилля затягування гвинтів та гайок, глибина занурення перетворювача температури і таке інше;

- герметичність запірної арматури, імпульсних ліній  на вузлі обліку та обвідних лініях, наявність та стан заглушок (блінд);

- метрологічні характеристики вимірювальних перетворювачів за допомогою контрольних та/або еталонних ЗВТ;

- працездатність автоматизованих пристроїв і допоміжних засобів передачі результатів вимірювання вузла обліку, лінії зв’язку (за їх наявності);

- програмовані параметри та налаштування коректора або обчислювача об’єму газу

## Точність вимірювань

Межі допустимої похибки вимірювального обладнання на комерційних вузлах обліку газу повинні відповідати чинним нормативно-правовим актам та  Додатку 12.

Для підтримки необхідної точності вимірювання елементи вимірювальних систем повинні підлягати періодичній перевірці та калібруванню. Вимоги до перевірок встановлюються в пункті 7.8 .

## Процедура тимчасового виведення з експлуатації/включення у роботу комерційного вузла обліку газу

## Комерційний ВОГ (ПВВГ) може тимчасово бути виведений з експлуатації на період проведення повірки, перевірки, капітального, поточного ремонту, технічного обслуговування або виходу з ладу газовимірювального обладнання, ліквідації аварійних ситуацій.

## У разі виявлення аварійних ситуацій або виходу з ладу засобів вимірювань Сторона 2 повідомляє Сторону 1 негайно (наприклад, за допомогою телефону та/або факсом), далі, як тільки можливо, але не більше ніж за 24 години після виявлення нештатної ситуації, Власник ВОГ починає пошук несправностей і усунення відмов, а також негайно повідомляє Оператора ГТС про час, необхідний для усунення несправностей,.

## На період виведення з експлуатації комерційних ВОГ (ПВВГ) кількість поданого газу за звітний період визначається за показами дублюючих обчислювачів/коректорів або дублюючих ВОГ (у разі їх введення в експлуатацію), а при їх відсутності – відповідно до пункту 4-6 глави 4 Кодексу ГТС.

## Визначення  обсягів газу на період виведення з експлуатації комерційних ВОГ (ПВВГ) проводяться з обов’язковим використанням програмних комплексів, що пройшли перевірку відповідності вимогам чинних стандартів органами Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

## За період тимчасового виведення з експлуатації комерційного ВОГ складається відповідний акт коригування обсягів газу.

## В актах коригування обсягів природного газу повинна бути чітко зазначена причина перерахунку, період його здійснення та безпосередньо сам перерахунок.

Крім того, коригування обсягів газу проводиться у таких випадках:

- вихід за діапазони вимірювань будь-якого перетворювача, що входить до складу комерційного вузла обліку;

- виявлення стороннього предмету у вимірювальному трубопроводі;

- невідповідності конфігурації обчислювача/коректора документації на вузол обліку газу;

- введення некоректних значень фізико-хімічних показників.

## Про факт тимчасового виведення з експлуатації/ введення до експлуатації  комерційного ВОГ складається відповідний протокол (акт).

## Порядок повірки, перевірки (у тому числі спільної) комерційних вузлів обліку газу

## Перевірки, повірки та контроль комерційних ВОГ  здійснюються у порядку, передбаченому Кодексом ГТС.

## Контрольний огляд та/або технічна перевірка (калібрування) ВОГ здійснюється згідно графіку,  погодженого Сторонами, з періодичністю, що відповідає Таблиці 1 Додатку 10 .

## Метрологічні характеристики вимірювального обладнання повинні підтверджуватись шляхом порівняння їх результатів вимірювання з результатами вимірювання відповідними еталонними засобами.

## Перевірка потокових приладів для визначення ФХП природного газу в місцях визначення ФХП здійснюється згідно графіку,  погодженого Сторонами, з періодичністю що відповідає Таблиці 2 Додатку 10.

## Перевірка визначення ФХП природного газу в разі використання хіміко-аналітичних лабораторій здійснюється згідно графіку,  погодженого Сторонами, з періодичністю що відповідає Таблиці 3 Додатку 10.

## У разі необхідності позачергового контрольного огляду та/або технічної перевірки (калібрування) комерційного ВОГ (ПВВГ) Власник ВОГ (ПВВГ) повинен забезпечити негайний безперешкодний доступ до комерційного вузла обліку у будь-який час доби..

## Після проведення будь-яких робіт, в обов’язковому порядку складається акт, в якому повинно бути вказано час та вид робіт, що були проведені, які при ньому були зняті та/або встановленні охоронні пломби, з яких елементів вузла обліку та номерні реквізити цих пломб.

## Порядок експлуатації основної, дублюючої та контрольної систем

## Точки входу до газотранспортної системи, через які передається природний газ з максимальною витратою за стандартних умов, що перевищує 
30 000 м3/годину, мають бути обладнані Власником ВОГ дублюючими ВОГ, що встановлені послідовно з основними комерційними ВОГ. Для нових точок входу до газотранспортної системи, через які подається природний газ, норма щодо наявності дублюючих вузлів обліку газу є обов’язковою не залежно від величини об’єму передачі природного газу.

## Точки входу до газотранспортної системи, через які передається природний газ з максимальною витратою за стандартних умов, що менше  
30 000 м3/годину, мають бути обладнані Власником ВОГ дублюючими системами вимірювань.

## Дублюючий ВОГ є незалежним від комерційного ВОГ. Дублююча система вимірювань реалізується шляхом встановлення дублюючого вимірювального комплексу на комерційний ВОГ.

## Для підвищення надійності вимірювань об’єму газу через комерційні ВОГ (ПВВГ) Оператор ГТС має право на встановлення додаткових дублюючих або контрольних систем вимірювання або ВОГ.

## Дублююча (контрольна) система вимірювань або ВОГ не повинні впливати на роботу основної комерційної системи вимірювань.

## Сторони здійснюють контроль показів основної та дублюючої систем вимірювань (ВОГ) на відповідність вимогам Таблиці 3 Додатку 12.

У разі перевищення величини допустимої розбіжності основної та дублюючої систем (ВОГ) проводиться їх позачергова перевірка.

## Дублююча система вимірювань (ВОГ)

Сторони, на балансі яких перебувають комерційні та дублюючі системи вимірювань або ВОГ, забезпечують їх  належний технічний  стан, своєчасне згідно регламенту калібрування, повірку та внесення в обчислювач/коректор ФХП газу.

Дублююча система вимірювань або дублюючий вузол обліку газу використовуються для моніторингу метрологічних характеристик основного вузла обліку газу, та здійснення комерційного обліку газу у разі тимчасової непрацездатності основного вузла обліку газу.

Моніторинг збігу показів комерційної системи вимірювань (ВОГ) та дублюючої системи вимірювань (ВОГ) проводить Оператор ГТС.

Приймання в експлуатацію дублюючої системи вимірювань або вузла обліку газу здійснюється у порядку, ідентичного до основної системи вимірювань.

Основна та дублююча система вимірювань повинні бути технічно ідентичні та мати подібну точність.

Основний та дублюючий вузол обліку можуть бути побудовані на різних методах вимірювання, але мати подібну точність.

У разі, якщо основний вузол обліку побудований за методом змінного перепаду тиску, дублюючий вузол обліку повинен бути побудований з використанням ультразвукового лічильника газу.

Дублююча система вимірювань або дублюючий вузол обліку газу повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів, що повинно бути підтверджено територіальними органами Міністерства економічного розвитку та торгівлі у встановленому порядку.

## Контрольна система вимірювань (ВОГ)

Сторони також мають право на встановлення контрольних систем вимірювань або контрольного вузла обліку газу, які використовуються для контролю працездатності основних систем вимірювання.

Контрольні системи вимірювань (ВОГ) не проходять двосторонню процедуру введення в експлуатацію та не підлягають підтвердженню відповідності територіальними органами Міністерства економічного розвитку та торгівлі у встановленому порядку.

Результати вимірювань контрольних систем вимірювань (ВОГ) можуть використовуватись при виході з ладу комерційних ВОГ тільки за погодженням Сторін.

## Порядок пломбування комерційних ВОГ (ПВВГ)

## Комерційний вузол обліку (комерційний ВОГ) та його складові мають бути опломбовані пломбами Оператора ГТС згідно з вимогами "Інструкції щодо порядку пломбування газовимірювального обладнання.»

## Пломбування комерційного ВОГ та його складових проводиться пломбами Оператора ГТС в місцях передбачених проектом, паспортами заводів-виробників ЗВТ, та в місцях де можливе несанкціоноване втручання в роботу складових комерційного ВОГ або несанкціонованого відбору природного газу.

## Місця та порядок встановлення пломб Оператора ГТС обумовлюється для кожного ВОГ відповідними схемами пломбування. Перелік місць пломбування може бути розширений за обґрунтованою пропозицією однієї із сторін.

## За результатами пломбування складається відповідний акт. В акті повинно бути вказано час та вид робіт, що були проведені, які при цьому були зняті та/або встановленні охороні пломби та з яких елементів вузла обліку та номери/ реквізити цих пломб. Відповідний акт про пломбування чи інший документ має бути підписаний уповноваженими особами сторін, які були присутніми при пломбуванні.

## Крім того, результати пломбування відображаються у відповідних журналах пломбування, які зберігаються на ВОГ.

## Відповідальність за збереження і цілісність пломб (номерних, з відбитками тавр), пломбувального матеріалу, на якому встановлено пломби (дріт, кордова нитка, тощо), та гвинтів на яких закріплено пломбувальний матеріал, несе власник комерційного ВОГ або сторона, відповідальна за обслуговування комерційного ВОГ, згідно акту про пломбування чи іншого документа, який був оформлений при проведенні робіт.

## Порядок визначення та компенсації фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу

  - Якщо після комерційного ВОГ (ПВВГ) здійснюється відбір газу на газоспоживаюче обладнання газодобувного підприємства (котли опалення, тощо) або витрачається газ на інші виробничо-технологічні потреби (на газорегулюючому обладнанні, запобіжних пристроях, запірній арматурі, продувних свічках, тощо), то витрати визначаються за лічильниками або розрахунковим методом згідно розділу 6 «Розрахунок обсягів витрат технологічного газу»  СОУ 60.3-30019801-100:2012 "Визначення обсягів витрат природного газу на виробничо-технологічні потреби під час його транспортування  газотранспортною системою та експлуатації підземних сховищ газу". Ці обсяги мають бути враховані під час складання місячних актів прийому-передачі газу.

  - Обсяги витоків природного газу визначаються за результатами інструментального обстеження, що провадиться за погодженим сторонами графіком, розрахунковим методом згідно розділу 6 «Розрахунок обсягів витрат технологічного газу»  СОУ 60.3-30019801-100:2012 "Визначення обсягів витрат природного газу на виробничо-технологічні потреби під час його транспортування  газотранспортною системою та експлуатації підземних сховищ газу". Ці обсяги мають бути враховані під час складання місячних актів прийому-передачі газу.

## Порядок проведення номінацій, ре-номінацій, алокацій

  - Умови, процедура надання номінацій та ре-номінацій а також перевірка їх відповідності здійснюється відповідно до Кодексу газотранспортної системи.

  - Процедура обміну даними та узгодження номінацій та ре-номінацій між Сторонами проводиться в термін визначений Кодексом газотранспортної системи, та у форматі, формою і інформаційним змістом визначеним Оператором газотранспортної системи і опублікованим на електронній сторінці Сторони 1.

  - Алокації здійснюється відповідно до Кодексу газотранспортної системи.

  - Процедура обміну даними та узгодження алокацій між Сторонами проводиться в термін визначений Кодексом газотранспортної системи, та у  форматі, формою та інформаційним змістом визначеним Оператором газотранспортної системи і опублікованим на електронній сторінці Сторони 1.

  - Сторона 1 в додатку 4 відповідно до пункту 2  цієї технічної угоди, вказує електронні адреси інтернет-сторінок, правила та порядок доступу до інформації, відповідно до яких Сторона 2 може отримати необхідні файли та інформацію з метою забезпечення обміну даними (файлами), щодо процедури номінації та алокації, процедуру та формат електронного обміну даними між Сторонами.

## Документальне оформлення приймання-передачі природного газу

  - Документальне оформлення приймання-передачі природного газу здійснюється відповідно до Кодексу газотранспортних систем.

  - Кількість переданого та прийнятого газу за звітний місяць визначається оператором газотранспортної системи та газовидобувною компанією на підставі показань вимірювальних комплексів комерційних вузлів обліку газу.

  - Контрактна година для всіх типів приладів обліку газу встановлюється за UTC о 5:00 (за Київським часом 7:00) для зимового періоду та о 4:00 за UTC (за Київським часом 7:00) літнього періоду.

  - Приймання-передача природного газу за звітний місяць між оператором газотранспортної системи та газовидобувною компанією відбувається в точках комерційного обліку газу на вузлах обліку газу і оформлюється актами приймання-передачі ( з розшифруванням по кожному ВОГ (ПВВГ), що підписуються представниками цих сторін не пізніше 5-го числа місяця, наступного за звітним.

  - Акти приймання-передачі природного газу складаються згідно форм, які підписуються представниками сторін у чотирьох примірниках українською мовою по два примірника кожній стороні. Підставою для складання місячних актів приймання-передачі газу є погодинна інформація в електронному вигляді у повному обсязі з автоматичних обчислювачів/коректорів для кожної точки входу.  У разі допущення помилки в одному з місячних актів її треба виправити і оформити окремим протоколом.

Форму акту приймання-передачі газу наведено у Додатку 5.

  - Розбіжності у частині обсягу переданого (прийнятого) газу врегульовуються відповідно до умов  Кодексу Газотранспортної системи, Технічної угоди або в судовому порядку. До винесення остаточного судового рішення, обсяг переданого (прийнятого) газу встановлюється відповідно до показань комерційних приладів обліку газу.

  - При оформленні актів прийому-передачі газу власник комерційного вузла обліку газу повинен скласти та надати іншій стороні місячний паспорт-сертифікат фізико-хімічних характеристик газу, в якому вказуються всі ФХП, що підлягають контролю згідно    Розділу 6 цієї технічної угоди.

При використанні автоматичних потокових приладів в місячному паспорті-сертифікаті вказуються середньодобові значення ФХП за кожну добу звітного місяця.

При проведенні визначення ФХП вимірювальними хіміко-аналітичними лабораторіями в місячному паспорті-сертифікаті вказуються всі результати вимірювань за звітний місяць.

Форму місячного паспорту-сертифікату наведено у Додатку 7.

  - На підставі актів приймання-передачі газу, укладених згідно  пункту 10.5 цього розділу оператор газотранспортної системи разом з та газовидобувною компанією оформлюють та підписують зведений акт приймання-передачі природного газу за  звітний місяць в розрізі структурних підрозділів оператора газотранспортної системи та структурних підрозділів та газовидобувної компанії. . Газовидобувна компанія вносить дані в розрізі ресурсу природного газу, який було передано оператору газотранспортної системи згідно даного акту.

Форму зведеного акту приймання-передачі газу наведено у Додатку 6.

  - Вимоги до формату, форми та інформаційного зміст документів які використовуються для документального оформлення приймання-передачі природного газу визначаються Стороною 1, та публікуються на електронній сторінці Сторони 1.

Електронну адресу за допомогою якої Сторона 2 може отримати доступ до необхідних файлів та інформації визначених даним розділом вказується в додатку 5 відповідно до пункту 2 цієї Технічної Угоди.

## Порядок узгодження графіків та порядок проведення ремонтних робіт і робіт з модернізації, які мають вплив на умови роботи суміжних  систем.

  - Роботи пов’язані з проведення ремонтних робіт і робіт з модернізації, які мають вплив на умови роботи суміжних  систем виконуються згідно з погодженими Сторонами річних графіків (Додаток 12).

  - При проведенні планово-профілактичних робіт Сторона 1 за  21___ календарних днів до початку робіт у письмовому вигляді попереджує Сторону 2 про терміни виконання робіт та умови відновлення приймання газу. При відсутності відповіді про готовність Сторони 2 до припинення приймання газу, Сторона 1 через 2 доби після визначеного терміну починає проводити роботи з повідомленням Сторони 2 через диспетчерські канали зв'язку. В такому випадку всю відповідальність за припинення приймання газу і наслідки, що виникли у результаті цих дій несе Сторона 2.

  - Не пізніше, ніж за одну добу до введення газопроводу в роботу, Сторона 1 письмово попереджає Сторону 2 про закінчення робіт і готовність включення в роботу газопроводу.

## Порядок дій на випадок виникнення перебоїв у роботі суміжних систем

## Дії Сторін у випадку виникнення перебоїв у роботі суміжних систем регулюються  Кодексом Газотранспортної системи.

## Сторона 1 повідомляє Сторону 2 про строки, а також обсяг обмежень у точках входу, а також про вільні потужності в точках входу, в яких запроваджені обмеження:

- у тому разі, якщо ці роботи спричинять перебої в прийманні природного газу до газопроводу Сторони 1 – не менше ніж за двадцять один день перед датою початку запланованих робіт;

- у тому разі, якщо ці роботи не спричинять перебої в прийманні природного газу до газопроводу Сторони 1 – не менше ніж за п’ять  днів перед датою початку запланованих робіт.

## Сторона 2 оповіщається про події, про які зазначено у пункті 12.2, шляхом індивідуального повідомлення в письмовому вигляді з повідомленням про вручення, телефоном або за допомогою іншого засобу зв’язку.

## Сторона 2 враховує в номінаціях або газотранспортних прогнозах обмеження, про які зазначено у пункті 12.2. За період призупинення транспортування або обмеження кількості природного газу внаслідок робіт, що виконуються Стороною 1, постійна оплата за потужності підлягає відповідному зниженню на період впровадження обмежень.

## Якщо Сторона 2, незважаючи на повідомлення, зазначені в пункті 12.2., не змінять обсяги постачання природного газу відповідно до встановлених обмежень, то Сторона 1 має право на отримання оплати за перевищення потужності згідно з положеннями Кодексу.

## Порядок повідомлення про аварії, та порядок взаємодії сторін в разі їх виникнення

Сторона, у якої виникла аварійна ситуація,  зобов’язані негайно повідомити іншу Сторону по каналах диспетчерського зв’язку:

- про виникнення аварії, надзвичайної ситуації або кризової ситуації, яка може викликати зміну потоків газу, впливати на роботу технологічного обладнання;

- про очікуваний час ліквідації наслідків аварійної ситуації.

## Відповідальність Сторін

## Сторони у випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань по цій Технічній угоді несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

## Відповідальність за наслідки передачі  природного газу, що не відповідає встановленим вимогам, визначаються Кодексом Газотранспортної системи.

## Порядок вирішення спорів

  - Сторони дійшли згоди, що всі спори (розбіжності), які можуть виникнути при виконанні умов цієї Технічної угоди, повинні вирішуватись шляхом переговорів.

  - У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів спірні питання передаються на розгляд до НКРЕКП або до суду для вирішення в установленому порядку.

  - При виникненні розбіжностей між Сторонами у частині обсягу переданого (прийнятого) газу вони підлягають договірному врегулюванню або врегулюванню НКРЕКП. До врегулювання розбіжностей обсяг переданого (прийнятого) газу встановлюється у відповідності до показників приладів обліку власника комерційного ВОГ (ПВВГ).

  - Сторона, яка не згідна з визначенням добової чи місячної кількості поданого газу, повинна заявити про це іншій стороні протягом п'яти днів з дати оформлення акта або іншого документа, що підтверджує кількість поданого (прийнятого) газу та вимагати проведення експертної повірки засобів вимірювальної техніки.

  - У разі неможливості досягнення згоди (у тому числі на підставі результатів проведеної експертної повірки) шляхом переговорів, спірні питання передаються на розгляд до суду для вирішення в установленому порядку. До врегулювання розбіжностей та прийняття рішення у судовому порядку обсяг переданого (прийнятого) газу встановлюється у відповідності до результатів вимірювань комерційного ВОГ(ПВВГ).

## Порядок взаємодії та контактні дані диспетчерських служб оператора  газотранспортної системи та оператора газорозподільної системи Сторін.

  - Сторони обмінюються інформацією, що стосується приймання-передачі природного газу відповідно до порядку і в строки, що передбачені Кодексом Газотранспортної системи.

  - Будь-яке повідомлення, вимога, звіт або інша інформація, що має бути надана за цією Угодою, має бути наданню шляхом індивідуального повідомлення в письмовому вигляді з повідомленням про вручення, телефоном або за допомогою іншого засобу зв’язку.

  - Уповноваженими представниками Сторони 1 та Сторони 2, що призначені забезпечувати виконання положень Угоди, є:

|  | Сторона 1 | Сторона 2 |
| --- | --- | --- |
| Ім’я, прізвище |  |  |
| Посада |  |  |
| Номер телефону |  |  |
| Номер факсу |  |  |
| Електронна пошта |  |  |

  - Контактна інформація диспетчерського центру Сторони 1:

| Адреса | Номер телефону | Електронна пошта | Номер факсу |
| --- | --- | --- | --- |

  - Контактна інформація диспетчерського центру Сторони 2:

| Адреса | Номер телефону | Електронна пошта | Номер факсу |
| --- | --- | --- | --- |

  - Сторони зобов’язані письмово інформувати одна одну про будь-які зміни у інформації, визначеній у п.п. 14.3 – 14.5 та розділі 15 цієї Технічної угоди,  протягом 5 робочих днів. У випадку неповідомлення про зміни інформації, вся інформація, що надається відповідно до цієї Угоди, вважається наданою, якщо вона повідомляється, використовуючи останню відому Стороні контактну інформацію.

## Інші умови

  - Ця Технічна угода складена у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

  - Зміни та доповнення до цієї Технічної угоди вносяться за взаємним узгодженням Сторін та в порядку, передбаченому чинним законодавством та відповідними нормативно – правовими актами.

  - Сторони зобов'язуються повідомити одна одній про зміни свого найменування, місцезнаходження (місця проживання), номерів телефонів, телефаксів та зміну форми власності, а також про всі інші зміни, які можуть вплинути на реалізацію цієї Технічної угоди та виконання зобов'язань за нею, у п'ятиденний строк з дня виникнення відповідних змін.

  - Дія Технічної угоди припиняється за згодою сторін або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

  - У випадках, не передбачених цією Технічною угодою, сторони керуються чинним законодавством України.

  - Припинення, обмеження транспортування газу здійснюється у встановленому законодавством порядку.

  - Інші технічні умови:

-

-

## Строк дії Технічної угоди

Ця Технічна угода набирає чинності з "____" _____________ 20__ року та вважається щорічно продовженою, якщо за місяць до закінчення року однією із Сторін не буде заявлено про відмову від цієї Технічної угоди або її перегляд.

## Реквізити Сторін

| Сторона 1: _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ | Сторона 2: _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| тел.: __________________ | тел.: __________________ |
| М. П. _______________________________________ (підпис, ініціали, прізвище) | М. П. _______________________________________ (підпис, ініціали, прізвище) |
| ________________ 20__ року | ___________________ 20__ року |

Додаток № 1 до Технічної угоди № -

Перелік комерційних ВОГ

| № | Назва фізичної точки виходу | Напрямок газопостачання | ЕІС-код | Назва ВОГ | Тип ВОГ | Сторона, на балансі якої знаходиться ВОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3… | -… | -… | -… | -… | -… | -… |

Додаток № 2 до Технічної угоди № -

Таблиця граничнодопустимих значень мінімального та максимального тиску газу між

Стороною 1 та Стороною 2

| № | Назва фізичної точки входу | Напрямок газопостачання | Назва ВОГ | Граничнодопустимі значення абсолютного тиску в літній період, МПа | Граничнодопустимі значення абсолютного тиску в зимовий період, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мін. | робочий | макс. | мін. | робочий | макс. |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3… | -… | -… | -… | -… | -… | -… | -… | -… | -… |

Додаток № 3 до Технічної угоди № -

Таблиця граничнодопустимих значень потужності фізичних точок входу

| № | Назва фізичної точки входу | Напрямок газопостачання | Назва ВОГ | Граничнодопустимі значення потужності в літній період, м3/год | Граничнодопустимі значення потужності в зимовий період, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мін. | замовлена | макс. | мін. | замовлена | макс. |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3… | -… | -… | -… | -… | -… | -… | -… | -… | -… |

Додаток 4 до Технічної угоди № -

Механізм обміну файлами і даними між сторонами

Таблиця 1: електронні адреси за допомогою яких можна отримати доступ до файлів що будуть використовуватися підчас вказаних нижче процедур.

| Назва процедури | Формат файлу | Електрона адреса |
| --- | --- | --- |
| Номінації, ре-номінації | - | - |
| Алокації | - | - |

Додаток № 5 до Технічної угоди № -

Форма Акту приймання-передачі природного газу

АКТ

приймання-передачі природного газу

за _______________ місяць 20 __ року

м._____________                                                                 «___»____________20__р.

Представник ______________________________________________________

(газовидобувного підприємства)

в особі_________________________________________________________________

з однієї сторони та представник____________________________________________

(оператора газотранспортної системи)

в особі _________________________________________________________________

з другої сторони склали цей акт про те, що з 700 «__» _____________20__р. по 700 «__» _____________20__р.на  комерційних ВОГ (ПВВГ)  __________________(газовидобувне підприємство) передала, а________________ ЛВУМГ (ВУПЗГ) _________________________________прийняло__________________________________________________________________(прописом) куб.м., в т.ч.

| № п/п | Назва комерційного ВОГ (ПВВГ) | Об’єм виміряного газу приладами обліку (м3) | Газ на ВТВ від ВОГ до межі передачі (м3) | Передано газу в мережі газотранспортної системи (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |
|  | Всього |  |  |  |

Даний акт складений у 4-х екземплярах, по два кожній стороні і мають однакову юридичну силу.

Представник                                                              Представник

(оператор газотранспортної системи)                                                       (видобувного підприємства)

М.П   	М.П

_______________________________                               _______________________________

(підпис, ініціали, прізвище)	                         (підпис, ініціали, прізвище)

«__»___________________20___р.                                        «__»____________________20__р.

Додаток № 6 до Технічної угоди № -

Форма зведеного акту приймання-передачі природного газу

Зведений АКТ

приймання-передачі природного газу

за _______________ місяць 20 __ року

м._____________                                                                 «___»____________20__р.

Представник ______________________________________________________

(газавидобувного підприємства)

в особі_________________________________________________________________

та представник__________________________________________________________

(оператора газотранспортної системи )

в особі _________________________________________________________________

склали цей акт про те, що у___________місяці 20__р. . (назва газовидобувного підприємства/підрозділу) передало, а (назва підрозділу оператора газотранспортної системи) прийняло природний газ в обсязі __________________________________(прописом) куб.м.

Цей акт складено у 3-х примірниках. Усі примірники  ідентичні та мають однакову юридичну силу.

Представник                                                              Представник

(видобувне підприємство)                                           (оператор газотранспортної системи)

М.П   	М.П

_______________________________                             _______________________________

(підпис, ініціали, прізвище)	                              (підпис, ініціали, прізвище)

«__»___________________20___р.                             «__»____________________20__р.

В т.ч. передано із ресурсів газу:

- Власного видобутку					(обсяг газу) тис.куб.м

- (назва іншого видобувного підприємства)			(обсяг газу) тис.куб.м

Представник

(газовидобувне підприємство)

М.П.

_____________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

«____»_______________20_____р.

Додаток №7 до Технічної угоди № -

Форма місячного паспорта фізико-хімічних показників природного газу

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого____________________ та прийнятого _______________________

до газопроводу ___________________________________________________за період з _______________________ по ________________

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. (об.) | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), | Температура точки роси з а вуглеводнями | Масова концентрація сірководню, | Масова концентрація меркаптанової сірки, | Маса механічних домішок, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н -C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, | Теплота згоряння нижча, | Теплота згоряння нижча | Теплота згоряння вища, | Теплота згоряння вища, | Число Воббе вище |  |  |  |  |  |
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/м3 | (Ккал3/м3) | МДж/м3 | (Ккал3/м3) | МДж/м3 | ºС | ºС | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник_______________________________________________________________________________________________________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія		прізвище		підпис		дата

Керівник лабораторії____________________________________________________________________________________________________________

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу			прізвище		підпис		дата

* - якщо лабораторія не атестована на визначення компонентного складу у % мол.

Додаток № 8 до Технічної угоди № -

Форма Протоколу погодження відбору проб природного газу

для визначення фізико-хімічних показників і

| ПОГОДЖЕНО Головний інженер ПАТ _____________ « » ________ 201_ р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Головний інженер Назва УМГ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» _____________ « » ________ 201_ р. |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ

відбору проб природного газу

для визначення фізико-хімічних показників

на 201_ рік

Назва підприємства - Власника ВОГ

| № п/п | Місце відбору проб | Об’єкти на які розповсюджуються результати вимірювань | Назва показника, який вимірюється | Періодичність проведення вимірювань | Регламент внесення ФХП до обчислювачів/коректорів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. Назва структурного підрозділу підприємства - Власника ВОГ |  |
| 1 | Назва УКПГ | Перелік ВОГ | Компонентний склад газу |  |  |
|  |  |  | Густина, теплота згоряння нижча, теплота згоряння вища, число Воббе вище | Кожен вівторок місяця | До14-00 |
|  |  |  | Вміст сірководню та меркаптанової сірки |  | До 16-00 |
|  |  |  | Вміст механічних домішок |  |  |
|  |  |  | Температура точки роси по волозі |  |  |
|  |  |  | Температура точки роси по вуглеводнямі |  |  |

Примітки:

- По Назва УКПГ  відбір проби газу та її аналіз проводиться два рази в тиждень;

- На Назва УКПГ при роботі автоматичного газового потокового хроматографа визначення фізико-хімічних показників (ФХП) природного газу та введення їх в автоматичні обчислювачі відбувається щоденно в робочі дні;

- При зміні потоків газу визначення ФХП природного газу проводиться позачергове визначення ФХП.

Начальник відділу

газовимірювань та метрології

Додаток №9 до Технічної угоди № -

Перелік нормативної документації за видами вимірювань

фізико-хімічних показників (ФХП) газу

| Назва ФХП | Шифр та позначення НД |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Компонентний склад, % мол. (% об.) | ДСТУ ISO 6974:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії МВУ 05-61-2005* Гази горючі природні. Методика виконання вимірювань відносної густини, теплоти згоряння та числа Воббе за результатами хроматографічного аналізу. МВУ 05-36-2006* Гази горючі природні. Методика виконання вимірювань відносної густини, теплоти згоряння та числа Воббе за результатами хроматографічного аналізу на хроматографах типу НР/АС 6890 МВУ 045/05-2011(06-023:2011) Метрологія. Природний газ. Методика виконання вимірювань компонентного складу із застосуванням хроматографів "Кристалл" та обчислення густини, теплоти згоряння і числа Воббе МВУ 06-063:2011 Метрологія. Природний газ. Методика виконання вимірювань компонентного складу із застосуванням хроматографів НР/АС 6890 та обчислення густини, теплоти згоряння і числа Воббе |
| відносна густина | ДСТУ ISO 6976:2009 Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу ГОСТ 22667-82 Газы горючие природные. Расчетный метод определения теплоты сгорания, относительной плотности и числа Воббе МВУ 05-61-2005* Гази горючі природні. Методика виконання вимірювань відносної густини, теплоти згоряння та числа Воббе за результатами хроматографічного аналізу. МВУ 05-36-2006* Гази горючі природні. Методика виконання вимірювань відносної густини, теплоти згоряння та числа Воббе за результатами хроматографічного аналізу на хроматографах типу НР/АС 6890 МВУ 045/05-2011(06-023:2011) Метрологія. Природний газ. Методика виконання вимірювань компонентного складу із застосуванням хроматографів "Кристалл" та обчислення густини, теплоти згоряння і числа Воббе МВУ 06-063:2011 Метрологія. Природний газ. Методика виконання вимірювань компонентного складу із застосуванням хроматографів НР/АС 6890 та обчислення густини, теплоти згоряння і числа Воббе |
| густина, кг/м3 |  |
| теплота згоряння нижча (вища), МДж/м3(ккал/м3) |  |
| число Воббе вище, МДж/м3(ккал/м3) |  |
| температура точки роси вологи, °С | ГОСТ 20060-83 Газы горючие природные. Методы определения содержания водяных паров и точки росы влаги |
| температура точки роси вуглеводнів, °С | ГОСТ 20061-84 Газы горючие природные. Метод определения температуры точки росы углеводородов |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| масова концентрація сірководню та меркаптанової сірки, мг/м3 | ГОСТ 22387.2-97 Газы горючие природные. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы МВУ 058/05-2014 Метрологія. Природний газ. Методика виконання вимірювань масової концентрації сірководню та меркаптанової сірки фотоколориметричним методом |
| маса механічних домішок в 1м3, г | ГОСТ 22387.4-77 Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения содержания смолы и пыли |

* - МВУ 05-61-2005 та МВУ 05-36-2006 чинні до 31.12.2016 р.

Додаток 10 до Технічної угоди № -

ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ І КАЛІБРУВАННЯ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ ГАЗУ

- Загальна частина

Під час проведення перевірки комерційного ВОГ інша Сторона має право:

- проводити ревізію стану вимірювального трубопроводу та звужуючого пристрою (за його наявності), лічильника газу, у тому числі перевірку порожнини прямих ділянок на предмет відсутності сторонніх приладів, накипу, тощо (один раз на рік);

- перевіряти герметичність запірної арматури, імпульсних ліній  на ВОГ та обвідних лініях, наявність та стан заглушок (блінд);

- перевіряти метрологічні характеристики вимірювальних перетворювачів за допомогою контрольних та/або еталонних ЗВТ;

- перевіряти працездатність автоматизованих пристроїв і допоміжних засобів передачі результатів вимірювання ВОГ, лінії зв’язку (за їх наявності);

- перевіряти програмовані параметри та налаштування коректора або обчислювача об’єму газу;

- здійснювати контроль цілісність пломб.

- Перевірка вимірювальних трубопроводів

Ревізія стану вимірювального трубопроводу та звужуючого пристрою (за його наявності), лічильника газу, у тому числі перевірку порожнини прямих ділянок на предмет відсутності сторонніх приладів, накипу, тощо проводиться, принаймні, один раз на рік, в присутності представника контрагента.

- Регулярні перевірки і калібрування засобів визначення кількості газу

  - Вимірювальні перетворювачі тиску, перепаду тиску та температури, підключені до обчислювача/коректора перевіряються з періодичністю, викладеною  у Таблиці 1 цього Додатку.

Якщо похибка вимірювання під час  тестування каналів вимірювання перепаду тиску, тиску та температури вимірювальних комплексів не перевищує у всьому діапазоні вимірювання 2/3 допустимого значення похибки, визначеного для даного типу перетворювача, Власник комерційного ВОГ складає протокол перевірки, який підписується обома сторонами.

Якщо в ході перевірки будь-якого з каналів вимірювання було встановлено, що похибка вимірювання перевищує 2/3 допустимого значення похибки, проводиться регулювання вимірювальних каналів з наступним складанням відповідного протоколу. Протокол повинен містити значення параметрів до початку регулювання і після його завершення.

Регулювання вимірювальних каналів повинні привести до значення помилки вимірювання, що не перевищує 2/3 допустимого значення похибки, визначеної для цього типу передавача. Якщо регулювання не приводить до цього результату, перетворювач повинен бути замінений.

Принаймні, один раз на квартал повинен бути проведений контроль датчика температури  з використанням контрольного термометра з класом точності не меншим, ніж працюючих вимірювальних приладів.

Принаймні, щомісяця повинна бути проведена інспекція (корекція при необхідності) системного часу вимірювальних комплексів, використовуючи програми опитування, на основі точних сигналів часу.

  - Тестування вимірювального перетворювача перепаду тиску

Перетворювачі перепаду тиску повинні бути перевірені з використанням високоточного еталонного обладнання.

Періодичність тестування наведена у Таблиці 1 цього Додатку.

Перетворювачі перепаду тиску повинні бути перевірені не менше ніж у 5 точках робочого діапазону і, крім того, у точці «0».

Максимально допустиме відхилення повинно відповідати Таблиці 1 Додатку 12 з врахуванням п. 3.1 цього Додатку. У разі перевищення максимального відхилення проводиться регулювання перетворювача. Якщо регулювання не приводить до цього результату, перетворювач повинен бути замінений.

  - Тестування вимірювального перетворювача тиску

Перетворювачі перепаду тиску повинні бути перевірені з використанням високоточного еталонного обладнання.

Періодичність тестування наведена у Таблиці 1 цього Додатку.

Перетворювачі тиску повинні бути перевірені не менше ніж у 5 точках робочого діапазону і, крім того, у точці «0».

Максимально допустиме відхилення повинно відповідати Таблиці 1 Додатку 12 з врахуванням п. 3.1 цього Додатку.

У разі перевищення максимального відхилення проводиться регулювання перетворювача. Якщо регулювання не приводить до цього результату, перетворювач повинен бути замінений.

  - Тестування перетворювача температури

Перетворювачі температури повинні бути перевірені з використанням високоточного вимірювального обладнання (магазину опору) та/або контрольного термометру.

Періодичність тестування наведена у Таблиці 1 цього Додатку.

Канал вимірювання температури  перевіряється у точках робочого діапазону, що відповідають характеристикам термоперетворювача опору

Крім того повинно проводитись порівняння показів перетворювачів температури з контрольним термометром, що має клас точності не гірше робочих засобів вимірювань.

Максимально допустиме відхилення повинно відповідати Таблиці 1 Додатку 12.

У разі перевищення максимального відхилення проводиться регулювання перетворювача. Якщо регулювання не приводить до цього результату, перетворювач повинен бути замінений.

- Регулярні перевірки та тестування приладів визначення ФХП газу

  - Тестування потокового хроматографа

Надійність хроматографа вважається підтвердженою, якщо вона відповідає вимогам чинних нормативних документів у ході його перевірки територіальними органами Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

Газовий хроматограф виконує автоматичне калібрування щодня.

Критерії успішності проведеного градуювання визначаються у відповідності з методикою виконання вимірювань або технічною документацією на відповідний хроматограф.

У разі невдалої процедури автоматичного градуювання проводиться ручне градуювання. Якщо дві послідовних серії ручного градуювання не дають позитивних результатів, хроматограф вважається несправним та таким, що потребує проведення технічного обслуговування або ремонту.

Якщо до початку наступної контрактної доби працездатність хроматографа відновити не вдається, хроматограф виводиться з комерційної експлуатації.

Крім того, здійснюється  регулярне тестування потокового хроматографа з періодичністю, вказаною у Таблиці 2 цього Додатку.

Перевірка здійснюється шляхом аналізу еталонної  газової суміші. Визначається  теплота газу та порівнюються  з теплотою згоряння еталонної газової суміші.

Відхилення не повинно перевищувати максимально допустиму похибку хроматографа, зазначену у таблиці 2 Додатку 12.

  - Тестування засобів визначення температури точки роси по волозі та вуглеводням

Метрологічні характеристики потокового гігрометра повинні бути перевірені шляхом порівняння результатів вимірювань температури точки роси, отриманої робочим та еталонним гігрометром.

Періодичність тестування наведена у Таблиці 1 цього Додатку.

Різниця між результатами вимірювань температури точки роси не повинні перевищувати межі у таблиці 2 Додатку 12.

- Еталонне обладнання

Невизначеність еталонного обладнання для вимірювання тиску, перепаду тиску і температури повинна бути менше однієї третини (1/3) від максимально допустимої похибки відповідного робочого перетворювача.

Таблиця 1

Терміни проведення калібрування  та перевірки засобів визначення кількості газу

| No | Обладнання | Інтервал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вимірювальний трубопровід | 1 рік |
| 2 | Перетворювач перепаду тиску | 3 місяці |
| 3 | Перетворювач тиску | 3 місяці |
| 4 | Перетворювач температури | 3 місяці |
| 5 | Вимірювальний комплекс в комплекті з перетворювачем перепаду тиску, тиску та температури | 3 місяці |

Таблиця 2

Терміни проведення  перевірки потокових засобів визначення ФХП газу

| No | Обладнання | Інтервал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потоковий хроматограф | 3 місяці |
| 2 | Потоковий вимірювач температури точки роси по волозі та вуглеводням | 3 місяці |

Таблиця 3

Терміни проведення  контролю визначення ФХП газу при використанні хіміко-аналітичних лабораторій

| No | Назва показника | Інтервал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компонентний склад | 1 місяць |
| 2 | Температури точки роси по волозі та вуглеводням | 1 місяць |

Сторони мають право збільшити інтервали тестування, якщо визнають це необхідним.

Додаток 11 до Технічної угоди № -

Точність та діапазони вимірювань

Вимоги до максимальних допустимих похибок в робочих умовах використовуються під час тестів та перевірок вимірювального обладнання комерційних вузлів обліку газу.

Таблиця 1: Вимірювальне обладнання для визначення кількості газу

| Обладнання | Максимально допустима похибка в робочих умовах | Діапазони вимірювань |
| --- | --- | --- |
| Вимірювальний комплекс | 0.5 % |  |
| Перетворювач перепаду тиску | 0.1 % діапазону | 0,1 – 100 % |
| Перетворювач тиску | 0.1 % діапазону | 0 – 100 % |
| Перетворювач температури | 0.5 oC | -40 до +60 °С. |
| Лічильник газу | 1% / 2% діапазону | Qmin - Qmax |
| Вузол обліку газу за методом змінного перепаду тиску | 3 % | Qmin – Qmax (за результатами розрахунку) |
| Вузол обліку газу на базі лічильників газу | 2,5 % | Qmin – Qmax |

Таблиця 2: Вимірювальне обладнання для визначення ФХП газу

| Обладнання | Максимально допустима похибка в робочих умовах | Діапазони вимірювань |
| --- | --- | --- |
| Температура точки роси по волозі та вуглеводням | 3.0 oC | -25 +30 °С |
| Температура точки роси по вуглеводням | 3.0 oC | -25 +30 °С |
| Теплота згоряння | 0,5 % діапазону |  |
| Газовий хроматограф, допуски від еталонної калібрувальної суміші (ISO 6974-2 Table 1) |
| Компонент мол. % | Відхилення від вмісту компоненту у калібрувальній газовій суміші та пробі газу % |
| до 0.1 | +/-100 |
| від 0.1 до1 | +/-50 |
| від 1 до 10 | +/-10 |
| від 10 до 50 | +/-5 |
| від 50 до 100 | +/-3 |

Таблиця 3: Межі  відхилень для основної та дублюючої систем

| Обладнання основної системи | Обладнання дублюючої системи | Максимальне відхилення | Діапазон вимірювань |
| --- | --- | --- | --- |
| Перетворювач тиску | Перетворювач тиску | ±0,1 % діапазону | 40 - 100% |
| Перетворювач перепаду тиску | Перетворювач перепаду тиску | ±0,1* % діапазону | 25 - 95% |
| Перетворювач температури | Перетворювач температури | ±1 °C | -40 до +60 °С. |
| Вузол обліку газу за методом змінного перепаду тиску | Вузол обліку газу за методом змінного перепаду тиску | ±3 ° | Qmin - Qmax |
| Вузол обліку газу за методом змінного перепаду тиску | Вузол обліку газу на базі лічильників газу | ±2,5° | Qmin - Qmax |
| Вузол обліку газу на базі лічильників газу | Вузол обліку газу на базі лічильників газу | ±2° | Qmin - Qmax |
| Вузол обліку газу на базі лічильників газу | Вузол обліку газу на базі лічильників газу | ±1° | Qt - Qmax |

Примітка.

* У разі наявності основного та дублюючого вимірювальних комплексів на одній діафрагмі

Додаток №12 до Технічної угоди № -

Таблиця узгодження графіків з проведення планових ремонтних робіт і робіт з модернізації, які мають вплив на умови роботи  систем  Сторони ___.

| № | Назва ПППГ | Напрямок газопостачання | Період проведення робіт (з дд.мм.рррр по дд.мм.рррр.) | Максимально можливий обсяг транспортування за період. | Назва ремонтних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - |  |  |  |
| 2 | - | - |  |  |  |
| 3… | -… | -… |  |  |  |