УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ  ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу  Дашава-Мінськ

за жовтень 2015р.

від слідуючих ГРС: Горохів, Терешківці, Сенкевичівка, Туропин, Турійськ, Охнівка

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.10.15 | 94.491 | 2.932 | 0.688 | 0.092 | 0.108 | 0.001 | 0.023 | 0.016 | 0.008 | 0.998 | 0.638 | 0.005 |  | 8173 | 11794 | 0.7113 |  |  |  |
| 15.10.15 | 94.847 | 2.782 | 0.673 | 0.094 | 0.105 | 0.002 | 0.021 | 0.015 | 0.018 | 0.946 | 0.491 | 0.006 |  | 8179 | 11828 | 0.7084 |  |  |  |
| 20.10.15 | 94.552 | 2.883 | 0.675 | 0.091 | 0.106 | 0.002 | 0.022 | 0.016 | 0.010 | 1.002 | 0.635 | 0.006 |  | 8168 | 11791 | 0.7108 |  |  |  |
| 27.10.15 | 94.597 | 2.867 | 0.667 | 0.089 | 0.104 | 0.002 | 0.024 | 0.017 | 0.005 | 0.992 | 0.631 | 0.005 |  | 8165 | 11791 | 0.7104 | не виявл. | не виявл. | не виявл. |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГРС-Охнівка і відповідає вимогам  ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець