УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” від ГРС-Локачі

## за жовтень 2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.10.15 | 95.914 | 2.355 | 0.627 | 0.100 | 0.099 | 0.000 | 0.016 | 0.012 | 0.004 | 0.753 | 0.115 | 0.005 | -13.2 | 8185 | 11915 | 0.6993 |  | не виявл | не виявл. |
| 22.10.15 | 96.641 | 1.863 | 0.445 | 0.075 | 0.070 | 0.000 | 0.012 | 0.009 | 0.004 | 0.755 | 0.120 | 0.004 | -18.1 | 8118 | 11873 | 0.6931 |  | не виявл | не виявл |
| 28.10.15 | 97.039 | 1.595 | 0.367 | 0.060 | 0.056 | 0.000 | 0.010 | 0.007 | 0.004 | 0.755 | 0.102 | 0.005 |  | 8086 | 11857 | 0.6898 | не виявл | не виявл | не виявл |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГРС - Локачі і відповідає вимогам  ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець