Філії УМГ “ЛЬВІВТРАНГАЗ”

Тернопільське ЛВУ МГ

Хіміко-аналітична лабораторія ГКС Рогатин

Свідоцтво про атестацію № ІФ 539

Виданий 18.11.2011р. чинний до 18.11.2016р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого Тернопільським ЛВУМГ  ГКС Рогатин та  прийнятого ПАТ « Івано-Франківськгаз»

газопроводу КЗУ-2   ГРС Рогатин за період  з 01.10.2015р  по 31.10.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (р= 40 кгс/см2)9 о С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча Ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок г/ м3 | Масова концентрація мерка птанової сірки г / м3 | Масова концентрація сірковод ню г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 20 о С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 06.10 | 89,905 | 4,965 | 1,132 | 0,120 | 0,186 | 0,086 | 0,009 | 1,575 | 2,014 | 0,008 |  | 0,7508 | 8234 | 11555 |  |  |  |  |
| 13.10 | 90,095 | 4,906 | 1,031 | 0,109 | 0,166 | 0,090 | 0,008 | 1,535 | 2,056 | 0,008 |  | 0,7489 | 8211 | 11538 |  |  |  |  |
| 20.10 | 93,372 | 3,419 | 0,804 | 0,103 | 0,128 | 0,053 | 0,004 | 1,077 | 1,031 | 0,009 |  | 0,7213 | 8188 | 11731 | Не вияв | Не вияв | Не вияв |  |
| 27.10 | 94,508 | 2,856 | 0,675 | 0,092 | 0,108 | 0,050 | 0,008 | 0,926 | 0,773 | 0,008 |  | 0,7121 | 8163 | 11773 |  |  |  |  |

Головний інженер  Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                    Тарапата Я.І.

Хімік ІІ кат.                                         	Снігур О.Б.