Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018 р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз» ГРС Жидачів,Заліски

газопроводу ___ Івацевичі – Долина ІІ н.__

за     жовтень  2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , і/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової іокс , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | Діоксин вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 06.10 | 89,964 | 4,851 | 1,141 | 0,117 | 0,186 | 0,097 | 0,022 | 1,595 | 2,019 | 0,008 | - | 0,751 | 8233 | 11551 | - | - | - | - |
| 12.10 | 94,799 | 2,639 | 0,685 | 0,097 | 0,105 | 0,040 | 0,007 | 1,035 | 0,580 | 0,009 | - | 0,709 | 8156 | 11789 | - | - | - | - |
| 20.10 | 93,609 | 3,292 | 0,797 | 0,098 | 0,118 | 0,049 | 0,004 | 1,047 | 0,978 | 0,008 | - | 0,719 | 8182 | 11739 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 27.10 | 94,565 | 2,780 | 0,667 | 0,088 | 0,104 | 0,050 | 0,024 | 0,970 | 0,746 | 0,006 | - | 0,712 | 8160 | 11771 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ__________Хімік _________________Роїк Г.В._____________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис