УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 001/13

Чинне до 02 жовтня 2016 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Вузлове, ГРС Оглядів, ГРС  Лопатин, ГРС Завидче, ГРС Броди, ГРС Корсів

по газопроводу Кам’янка-Бузька – Рівне I, II   за період

з 28.10.2015р.   по _________

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.10.15 | 89,870 | 4,986 | 1,129 | 0,120 | 0,189 | 0,102 | 0,018 | 1,543 | 2,037 | 0,006 |  | 8244 | 0,752 | 11561 |  |  |  |
| 15.10.15 | 96,264 | 2,320 | 0,442 | 0,076 | 0,070 | 0,037 | 0,002 | 0,638 | 0,145 | 0,006 |  | 8158 | 0,696 | 11906 |  |  |  |
| 21.10.15 | 96,737 | 1,933 | 0,322 | 0,056 | 0,048 | 0,030 | 0,001 | 0,653 | 0,214 | 0,006 |  | 8101 | 0,692 | 11859 |  |  |  |
| 28.10.15 | 97,018 | 1,744 | 0,270 | 0,048 | 0,040 | 0,034 | 0,001 | 0,638 | 0,201 | 0,006 |  | 8083 | 0,690 | 11851 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.						Куровська Н.І.