Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГта прийнятого ДГХП “Сірка” з ГРС Новий  Розділ

по газопроводу Пукеничі-Комарно Ду700

за період з 01.10.2015р. по 31.10.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 05. 10. | 96,851 | 1,691 | 0,432 | 0,072 | 0,066 | 0,024 | 0,004 | 0,762 | 0,091 | 0,007 |  | 8107 | 0,692 | 11870 |  |  |  |  |
| 16.10. | 95,818 | 2,258 | 0,751 | 0,125 | 0,124 | 0,054 | 0,021 | 0,677 | 0,165 | 0,007 |  | 8218 | 0,703 | 11935 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 19.10. | 98,756 | 0,299 | 0,077 | 0,024 | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,728 | 0,081 | 0,006 |  | 7955 | 0,677 | 11784 |  |  |  |  |
| 26.10. | 96,645 | 1,742 | 0,550 | 0,087 | 0,081 | 0,045 | 0,004 | 0,718 | 0,132 | 0,006 |  | 8134 | 0,694 | 11885 |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

Філія УМГ “Львівтрансгаз”