Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Пустомитівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”з ГРС Розвадів

по газопроводу Угерсько-Львів Ду1000

за період  з  01.10.2015р. по 31.10.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 05.10. | 97,430 | 0,395 | 0,237 | 0,121 | 0,097 | 0,123 | 0,063 | 1,281 | 0,243 | 0,010 |  | 8006 | 0,692 | 11725 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 16.10. | 90,560 | 4,584 | 0,968 | 0,102 | 0,153 | 0,077 | 0,056 | 1,445 | 2,049 | 0,006 |  | 8199 | 0,747 | 11541 |  |  |  |  |
| 19.10. | 94,199 | 2,968 | 0,708 | 0,089 | 0,113 | 0,049 | 0,011 | 0,977 | 0,881 | 0,005 |  | 8163 | 0,715 | 11751 |  |  |  |  |
| 26.10. | 95,258 | 2,323 | 0,592 | 0,080 | 0,094 | 0,040 | 0,007 | 0,898 | 0,702 | 0,006 |  | 8119 | 0,706 | 11762 |  |  |  |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ______________________________________________Б.Саловський______________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко_________________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата