УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 001/13

Чинне до 02 жовтня 2016 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Стрептів, Почапи, Бортків, Буськ, Золочів, Звижень, Підкамінь, Новоселище, Ремезівці

по газопроводу КЗУ   за період

з  27.10.2015р.   по    __________

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.10.15 | 89,708 | 5,059 | 1,146 | 0,121 | 0,195 | 0,103 | 0,022 | 1,577 | 2,064 | 0,005 |  | 8249 | 0,753 | 11557 |  |  |  |
| 13.10.15 | 89,871 | 5,040 | 1,055 | 0,109 | 0,164 | 0,086 | 0,012 | 1,526 | 2,132 | 0,005 |  | 8219 | 0,751 | 11533 |  |  |  |
| 15.10.15 | 96,332 | 2,291 | 0,430 | 0,074 | 0,067 | 0,028 | 0,002 | 0,631 | 0,140 | 0,005 |  | 8152 | 0,695 | 11904 |  |  |  |
| 20.10.15 | 96,458 | 2,128 | 0,393 | 0,067 | 0,057 | 0,034 | 0,001 | 0,637 | 0,219 | 0,006 |  | 8128 | 0,695 | 11876 |  |  |  |
| 27.10.15 | 96,952 | 1,804 | 0,275 | 0,048 | 0,041 | 0,025 | 0,000 | 0,643 | 0,207 | 0,005 |  | 8084 | 0,690 | 11851 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.						Куровська Н.І.