Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Пустомитівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”з ГРС Щирець

по газопроводу Івацевичі Комарно

за період  з   01.10.2015р. по 31.10.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,698 |  |  |  |  |
| 05.10. | 96,102 | 2,241 | 0,571 | 0,091 | 0,090 | 0,032 | 0,005 | 0,768 | 0,093 | 0,007 |  | 8169 | 0,698 | 11907 |  |  |  |  |
| 12.10. | 96,018 | 2,278 | 0,591 | 0,095 | 0,092 | 0,032 | 0,006 | 0,782 | 0,100 | 0,006 |  | 8174 | 0,698 | 11907 |  |  |  |  |
| 20.10. | 96,534 | 1,859 | 0,463 | 0,081 | 0,074 | 0,029 | 0,003 | 0,831 | 0,118 | 0,008 |  | 8118 | 0,694 | 11865 |  |  |  |  |
| 26.10. | 96,991 | 1,598 | 0,376 | 0,062 | 0,057 | 0,023 | 0,002 | 0,784 | 0,099 | 0,008 |  | 8087 | 0,690 | 11854 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ______________________________________________Б.Саловський______________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко_________________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата