Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018 р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз”__ГРС Липники,Пустомити

газопроводу _ Угерсько – Львів  Ø 1000 мм.___________________

за  жовтень  2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 08.10 | 92,094 | 3,680 | 1,003 | 0,115 | 0,191 | 0,106 | 0,027 | 1,324 | 1,453 | 0,007 | - | 0,735 | 8212 | 11653 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 15.10 | 92,019 | 3,948 | 0,913 | 0,099 | 0,135 | 0,066 | 0,014 | 1,316 | 1,482 | 0,008 | - | 0,733 | 8188 | 11634 | - | - | - | - |
| 20.10 | 94,475 | 2,769 | 0,670 | 0,087 | 0,108 | 0,049 | 0,008 | 0,981 | 0,847 | 0,006 | - | 0,713 | 8146 | 11745 | - | - | - | - |
| 28.10 | 94,903 | 2,605 | 0,613 | 0,080 | 0,095 | 0,043 | 0,023 | 0,923 | 0,708 | 0,007 | - | 0,709 | 8143 | 11772 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ____  Саловський Б.Й_____________________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________        Роїк Г.В.___________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис