Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз» ГРС  Холодновідка,замір Городок,Куровичі

газопроводу ___ Івацевичі – Долина ІІІ н. __

за   жовтень  2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 06.10 | 96,141 | 2,184 | 0,579 | 0,087 | 0,083 | 0,026 | 0,001 | 0,808 | 0,082 | 0,009 | - | 0,697 | 8159 | 11898 | - | - | - | - |
| 12.10 | 96,038 | 2,270 | 0,577 | 0,089 | 0,087 | 0,030 | 0,003 | 0,805 | 0,093 | 0,008 | - | 0,698 | 8167 | 11901 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 20.10 | 96,176 | 2,179 | 0,567 | 0,088 | 0,086 | 0,030 | 0,002 | 0,754 | 0,111 | 0,007 | - | 0,697 | 8162 | 11901 | - | - | - | - |
| 27.10 | 97,022 | 1,606 | 0,361 | 0,056 | 0,052 | 0,019 | 0,003 | 0,782 | 0,092 | 0,007 | - | 0,690 | 8083 | 11854 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В.___________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис