Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018 р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз» ГРС Винники,В.Білка

газопроводу ___Івацевичі-Комарно (основна)

за _ жовтень__2015р

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 06.10 | 96,066 | 2,278 | 0,571 | 0,088 | 0,085 | 0,027 | 0,002 | 0,782 | 0,093 | 0,008 | - | 0,698 | 8167 | 11904 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 12.10 | 95,744 | 2,440 | 0,670 | 0,103 | 0,102 | 0,037 | 0,003 | 0,780 | 0,113 | 0,008 | - | 0,701 | 8197 | 11919 | - | - | - | - |
| 20.10 | 96,822 | 1,736 | 0,429 | 0,067 | 0,063 | 0,020 | 0,001 | 0,750 | 0,105 | 0,007 | - | 0,692 | 8105 | 11869 | - | - | - | - |
| 27.10 | 97,090 | 1,563 | 0,349 | 0,055 | 0,051 | 0,021 | 0,005 | 0,760 | 0,099 | 0,007 | - | 0,689 | 8081 | 11854 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й._____________________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

_ Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В._________________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис