Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС “Сірка” Яворів(зам.до Комарна) по газопроводу Свидниця –Львів

за період з 01.10.2015р. по 31.10.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 06.10. | 99,234 | 0,140 | 0,032 | 0,010 | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,447 | 0,120 | 0,006 |  | 7951 | 0,674 | 11807 |  |  |  |  |
| 15.10. | 99,096 | 0,174 | 0,059 | 0,017 | 0,015 | 0,011 | 0,001 | 0,496 | 0,122 | 0,009 |  | 7957 | 0,675 | 11804 |  |  |  |  |
| 20.10. | 99,179 | 0,144 | 0,036 | 0,012 | 0,007 | 0,008 | 0,001 | 0,487 | 0,119 | 0,007 |  | 7950 | 0,674 | 11802 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 27.10. | 99,005 | 0,141 | 0,033 | 0,011 | 0,005 | 0,006 | 0,001 | 0,669 | 0,120 | 0,009 |  | 7934 | 0,675 | 11771 |  |  |  |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ____________________________________________Б.Саловський____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата