Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Комарно по газопроводу Комарно-Яворів

за період з 01.10.2015р. по 31.10.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 05.10. | 97,767 | 0,406 | 0,232 | 0,104 | 0,085 | 0,090 | 0,020 | 1,009 | 0,279 | 0,008 |  | 7997 | 0,688 | 11744 |  |  |  |  |
| 12.10. | 97,296 | 0,498 | 0,295 | 0,133 | 0,110 | 0,113 | 0,033 | 1,206 | 0,308 | 0,008 |  | 8014 | 0,693 | 11728 |  |  |  |  |
| 23.10. | 97,778 | 0,400 | 0,227 | 0,105 | 0,087 | 0,100 | 0,033 | 0,994 | 0,269 | 0,007 |  | 8006 | 0,689 | 11753 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 26.10. | 97,786 | 0,390 | 0,232 | 0,115 | 0,089 | 0,102 | 0,034 | 0,993 | 0,251 | 0,008 |  | 8010 | 0,689 | 11759 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата