Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Самбірським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”  з ГРС Самбір

по газопроводу  Комарно-Самбір Ду300

за період з 01.10.2015р. по 31.10.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 07.10. | 99,105 | 0,190 | 0,054 | 0,027 | 0,010 | 0,020 | 0,006 | 0,419 | 0,162 | 0,007 |  | 7966 | 0,675 | 11811 |  |  |  |  |
| 20.10. | 96,881 | 1,591 | 0,393 | 0,069 | 0,063 | 0,025 | 0,001 | 0,847 | 0,121 | 0,009 |  | 8084 | 0,691 | 11842 |  |  |  |  |
| 26.10. | 97,579 | 1,235 | 0,283 | 0,048 | 0,041 | 0,020 | 0,005 | 0,669 | 0,114 | 0,006 |  | 8054 | 0,686 | 11845 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата