Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз»  ГРС Болотня____

газопроводу ______ КЗУ- 2_______________________

за __жовтень_2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 06.10 | 89,905 | 4,965 | 1,132 | 0,120 | 0,186 | 0,086 | 0,009 | 1,575 | 2,014 | 0,008 | - | 0,7508 | 8234 | 11555 | - | - | - | - |
| 13.10 | 90,095 | 4,906 | 1,031 | 0,109 | 0,166 | 0,086 | 0,008 | 1,535 | 2,056 | 0,008 | - | 0,7489 | 8211 | 11538 | - | - | - | - |
| 20.10 | 93,372 | 3,419 | 0,804 | 0,103 | 0,128 | 0,053 | 0,004 | 1,077 | 1,031 | 0,009 | - | 0,7213 | 8188 | 11731 | - | - | - | - |
| 27.10 | 94,508 | 2,856 | 0,675 | 0,092 | 0,108 | 0,046 | 0,008 | 0,926 | 0,773 | 0,008 | - | 0,7121 | 8163 | 11773 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В.___________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис