УМГ”ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Опарське ВУ ПЗГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 005/14 діє до 23.01.2017р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого__Опарським ВУ ПЗГ__ та прийнятого Дрогобицьким УЕГГ_ГВС (ПВВГ,СВГ ) ГРС – Трускавець, ГРС - Уличне

газопроводу Іваники  -  Пукеничі    за період

з 01  жовтня   по 31 жовтня  2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа),°С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нижча , ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок , г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу , тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С ,101,325кПа |  |  |  |  |
| 05 | 96,932 | 0,806 | 0,569 | 0,149 | 0,213 | 0,178 | 0,030 | 1,004 | 0,112 | 0,007 | - | 0,698 | 8139 | 11859 | - | - | - |  |
| 16 | 95,460 | 1,813 | 0,680 | 0,137 | 0,184 | 0,133 | 0,017 | 1,022 | 0,548 | 0,006 | 19,7 | 0,708 | 8157 | 11796 | - | - | - |  |
| 27 | 96,938 | 0,800 | 0,568 | 0,152 | 0,211 | 0,169 | 0,017 | 1,016 | 0,122 | 0,007 | - | 0,698 | 8131 | 11852 | - | - | - |  |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

# Начальник     ____________Опарського ВУ ПЗГ_________________    ______Біляк І.Б.           ____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                                                       прізвище                                                     підпис                                                дата

# Технік-лаборант _________В ХАЛ ___Опарського ВУ ПЗГ_____________ Гнатків О.Б.    _______________________________

## Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                                  прізвище                                                    підпис                                                дата