ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Одеським ЛВУМГ філії УМГ « ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ» та прийнятого ВАТ « Одесагаз»,

визначених в вимірювальної хіміко-аналітичній лабораторії ГКС «Березівка» по  газопроводу ШДКРІ

за період з 01.10.2015р. по 31.10.2015р

| Чис-ло місяця | Компонентний склад, об.% | Точка.роси вологи (Р=4 МПа) 0С | Густи- на кг/м3 при | Теплота згоряння нижча ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м | Маса механічних домішок, г/м3 | Масо-ва концент-рація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркап- танової сірки мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан С1. | Етан С2. | Пропан С3. | Ізо- бутан С4. | Н- Бутан С4,% | пентани | Гекса-ни +вищ. С6+вищ. | Азот N2. | Діок -сид вугли- цю СО2.. | Кисень О2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нео- пентан С5. | Ізо- пентан С5. | Н- пентан С5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С,101,325 кПа |  |  |  |
| 1 | 93,305 | 3,829 | 1,011 | 0,132 | 0,172 | 0,004 | 0,041 | 0,034 | 0,073 | 1,121 | 0,270 | 0,008 | -4,5 | 0,722 | 8340 | 11942 |  |  |  |
| 2 | 93,103 | 3,953 | 1,029 | 0,132 | 0,175 | 0,004 | 0,042 | 0,035 | 0,070 | 1,172 | 0,277 | 0,008 | -4,5 | 0,723 | 8346 | 11939 |  |  |  |
| 3 | 93,415 | 3,724 | 0,985 | 0,135 | 0,179 | 0,004 | 0,043 | 0,035 | 0,074 | 1,128 | 0,270 | 0,008 | -3,3 | 0,721 | 8332 | 11937 |  |  |  |
| 4 | 93,416 | 3,709 | 0,994 | 0,136 | 0,180 | 0,004 | 0,044 | 0,035 | 0,084 | 1,119 | 0,271 | 0,008 | -3,3 | 0,721 | 8337 | 11940 |  |  |  |
| 5 | 93,593 | 3,593 | 0,978 | 0,137 | 0,178 | 0,003 | 0,043 | 0,035 | 0,076 | 1,091 | 0,265 | 0,008 | -4,5 | 0,720 | 8327 | 11938 |  |  |  |
| 6 | 93,558 | 3,600 | 0,996 | 0,140 | 0,188 | 0,004 | 0,044 | 0,037 | 0,078 | 1,084 | 0,263 | 0,008 | -3,3 | 0,721 | 8335 | 11944 |  |  |  |
| 7 | 93,226 | 3,823 | 1,066 | 0,142 | 0,193 | 0,004 | 0,045 | 0,037 | 0,083 | 1,101 | 0,272 | 0,008 | -2,2 | 0,723 | 8359 | 11955 |  |  |  |
| 8 | 94,058 | 3,322 | 0,987 | 0,146 | 0,177 | 0,003 | 0,038 | 0,031 | 0,054 | 0,943 | 0,233 | 0,008 | -2,2 | 0,717 | 8318 | 11954 | відсут | <0,1 | <0,2 |
| 9 | 93,825 | 3,446 | 1,070 | 0,161 | 0,197 | 0,004 | 0,042 | 0,034 | 0,055 | 0,909 | 0,249 | 0,008 | -3,3 | 0,719 | 8347 | 11973 |  |  |  |
| 10 | 93,916 | 3,408 | 1,060 | 0,160 | 0,192 | 0,003 | 0,041 | 0,033 | 0,054 | 0,884 | 0,241 | 0,008 | -4,5 | 0,718 | 8344 | 11975 |  |  |  |
| 11 | 94,068 | 3,326 | 1,043 | 0,158 | 0,187 | 0,003 | 0,039 | 0,032 | 0,050 | 0,851 | 0,236 | 0,007 | -4,5 | 0,717 | 8336 | 11975 |  |  |  |
| 12 | 94,355 | 3,160 | 1,036 | 0,163 | 0,179 | 0,004 | 0,035 | 0,027 | 0,044 | 0,772 | 0,217 | 0,008 | -5,7 | 0,715 | 8328 | 11981 |  |  |  |
| 13 | 94,829 | 2,915 | 0,956 | 0,155 | 0,160 | 0,003 | 0,030 | 0,023 | 0,017 | 0,710 | 0,194 | 0,008 | -5,7 | 0,711 | 8293 | 11971 |  |  |  |
| 14 | 94,661 | 3,001 | 0,961 | 0,152 | 0,163 | 0,004 | 0,032 | 0,024 | 0,023 | 0,766 | 0,204 | 0,009 | -7,0 | 0,712 | 8297 | 11965 |  |  |  |
| 15 | 94,616 | 3,020 | 0,959 | 0,149 | 0,163 | 0,003 | 0,032 | 0,025 | 0,026 | 0,800 | 0,199 | 0,008 | -7,6 | 0,712 | 8296 | 11962 |  |  |  |
| 16 | 93,514 | 3,569 | 1,087 | 0,156 | 0,204 | 0,004 | 0,046 | 0,037 | 0,059 | 1,046 | 0,270 | 0,008 | -7,9 | 0,721 | 8348 | 11955 |  |  |  |
| 17 | 94,873 | 2,889 | 0,903 | 0,143 | 0,151 | 0,004 | 0,030 | 0,023 | 0,025 | 0,759 | 0,191 | 0,009 | -7,0 | 0,710 | 8279 | 11958 |  |  |  |
| 18 | 95,103 | 2,716 | 0,866 | 0,137 | 0,145 | 0,003 | 0,028 | 0,021 | 0,019 | 0,769 | 0,184 | 0,009 | -8,1 | 0,708 | 8258 | 11945 |  |  |  |
| 19 | 95,394 | 2,517 | 0,800 | 0,125 | 0,132 | 0,003 | 0,025 | 0,019 | 0,017 | 0,784 | 0,176 | 0,008 | -9,3 | 0,705 | 8230 | 11928 |  |  |  |
| 20 | 95,407 | 2,476 | 0,764 | 0,119 | 0,124 | 0,004 | 0,023 | 0,018 | 0,012 | 0,867 | 0,177 | 0,009 | -10,3 | 0,705 | 8211 | 11907 |  |  |  |
| 21 | 95,848 | 2,254 | 0,712 | 0,110 | 0,114 | 0,003 | 0,022 | 0,017 | 0,013 | 0,742 | 0,158 | 0,007 | -12,8 | 0,701 | 8198 | 11916 |  |  |  |
| 22 | 95,848 | 2,265 | 0,731 | 0,116 | 0,118 | 0,004 | 0,022 | 0,017 | 0,009 | 0,710 | 0,153 | 0,007 | -11,8 | 0,701 | 8205 | 11925 |  |  |  |
| 23 | 95,987 | 2,155 | 0,696 | 0,110 | 0,112 | 0,003 | 0,021 | 0,016 | 0,008 | 0,736 | 0,148 | 0,008 | -11,1 | 0,700 | 8189 | 11913 |  |  |  |
| 24 | 95,313 | 2,417 | 0,790 | 0,117 | 0,136 | 0,003 | 0,028 | 0,023 | 0,016 | 0,909 | 0,241 | 0,007 | -10,3 | 0,706 | 8208 | 11890 |  |  |  |
| 25 | 95,947 | 2,173 | 0,671 | 0,102 | 0,108 | 0,003 | 0,021 | 0,016 | 0,014 | 0,788 | 0,149 | 0,008 | -10,7 | 0,700 | 8182 | 11903 |  |  |  |
| 26 | 96,053 | 2,106 | 0,664 | 0,103 | 0,106 | 0,003 | 0,020 | 0,015 | 0,010 | 0,767 | 0,146 | 0,007 | -15,0 | 0,699 | 8177 | 11903 |  |  |  |
| 27 | 96,095 | 2,077 | 0,653 | 0,100 | 0,105 | 0,003 | 0,020 | 0,015 | 0,011 | 0,768 | 0,145 | 0,008 | -7,9 | 0,699 | 8173 | 11901 | відсут | <0,1 | <0,2 |
| 28 | 96,103 | 2,076 | 0,649 | 0,100 | 0,105 | 0,003 | 0,020 | 0,015 | 0,009 | 0,767 | 0,145 | 0,008 | -10,3 | 0,699 | 8172 | 11900 |  |  |  |
| 29 | 96,091 | 2,092 | 0,639 | 0,097 | 0,102 | 0,004 | 0,020 | 0,015 | 0,008 | 0,780 | 0,145 | 0,007 | -10,7 | 0,699 | 8169 | 11897 |  |  |  |
| 30 | 96,072 | 2,093 | 0,641 | 0,098 | 0,103 | 0,003 | 0,020 | 0,016 | 0,015 | 0,784 | 0,148 | 0,007 | -15,0 | 0,699 | 8172 | 11898 |  |  |  |
| 31 | 96,099 | 2,071 | 0,651 | 0,101 | 0,103 | 0,004 | 0,019 | 0,014 | 0,011 | 0,770 | 0,150 | 0,007 | -15,5 | 0,699 | 8171 | 11899 |  |  |  |

Начальник Одеського ЛВУМГ____________________________________Девдера Б.П.

Хімік ІІ категорії Березівського проммайданчика______________________________________Тимошевська Л.М.