ПАТ «Укртрансгаз» філія «УМГ «Черкаситрансгаз»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0476 КФ чинне до 20.06.2016

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 15-2

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Кременчукгаз» (Полтавська область) ГРС Кременчук

# газопроводу Диканька-Кременчук-Кривий Ріг за період

# з 01.10 по 31.10.2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 15 | 91,277 | 4,270 | 1,058 | 0,113 | 0,185 | 0,084 | 0,040 | 1,346 | 1,622 | 0,005 |  | 0,740 | 8239 | 11642 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 1,343 | 1,626 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 91,489 | 4,143 | 1,007 | 0,114 | 0,188 | 0,084 | 0,042 | 1,343 | 1,587 | 0,003 | - 5,7 | 0,739 | 8229 | 11642 | відсутні | 0,002 | 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 1,340 | 1,591 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.				                		02.11.2015

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                				           Доброчинська І.Д.                                                                                  02.11.2015

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                           дата