ПАТ «Укртрансгаз» філія «УМГ «Черкаситрансгаз»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0476 КФ чинне до 20.06.2016

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 15-3

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Полтавагаз»  (Полтавська область) ГРС Полтава 1

# газопроводу Диканька-Кременчук-Кривий Ріг за період

# з 01.10 по 31.10.2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 15 | 91,174 | 4,527 | 1,058 | 0,116 | 0,184 | 0,089 | 0,046 | 1,804 | 0,997 | 0,005 |  | 0,737 | 8272 | 11713 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 1,800 | 0,999 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 91,367 | 4,395 | 0,998 | 0,118 | 0,187 | 0,092 | 0,048 | 1,788 | 1,002 | 0,005 | -7,0 | 0,736 | 8259 | 11706 | відсутні | 0,002 | 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 1,784 | 1,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						02.11.2015

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                          Доброчинська  І.Д.               					 02.11.2015

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата