ПАТ «Укртрансгаз» філія «УМГ «Черкаситрансгаз»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0476 КФ чинне до 20.06.2016

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 15-6

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Полтавагаз» (Полтавська область) ГРС Ліщинівка

# газопроводу Диканька-Кременчук-Кривий Ріг за період

# з 01.10 по 31.10.2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 15 | 91,332 | 4,239 | 1,058 | 0,112 | 0,183 | 0,078 | 0,031 | 1,325 | 1,637 | 0,005 |  | 0,740 | 8232 | 11638 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 1,322 | 1,642 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 91,422 | 4,175 | 1,012 | 0,115 | 0,192 | 0,086 | 0,046 | 1,324 | 1,625 | 0,003 | - 5,7 | 0,740 | 8233 | 11640 | відсутні | 0,002 | 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 1,321 | 1,630 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						02.11.2015

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                         Доброчинська І.Д.               				                     02.11.2015

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата