ПАТ «Укртрансгаз» філія «УМГ «Черкаситрансгаз»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0476 КФ чинне до 20.06.2016

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 15-8

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Полтавагаз»  (Полтавська область) ПВВГ Бурти

# газопроводу Єлець-Кременчук-Кривий Ріг за період

# з 01.10 по 31.10.2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 05 | 94,850 | 2,933 | 1,007 | 0,165 | 0,169 | 0,061 | 0,016 | 0,5896 | 0,204 | 0,006 | - 19,7 | 0,711 | 8315 | 11996 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,588 | 0,204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 95,303 | 2,659 | 0,871 | 0,142 | 0,138 | 0,049 | 0,015 | 0,634 | 0,181 | 0,008 | - 20,1 | 0,706 | 8264 | 11965 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,633 | 0,182 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 96,128 | 2,107 | 0,680 | 0,110 | 0,106 | 0,038 | 0,012 | 0,673 | 0,139 | 0,007 | - 20,1 | 0,699 | 8189 | 11922 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,671 | 0,139 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 96,379 | 1,943 | 0,613 | 0,096 | 0,092 | 0,032 | 0,009 | 0,691 | 0,137 | 0,008 | - 19,1 | 0,696 | 8161 | 11904 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,690 | 0,137 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						02.11.2015

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                         Доброчинська І.Д.               				                     02.11.2015

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата