### Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Тернопільське ЛВУМГ

##### Вимірювальна хміко-аналітична  лабораторія

#### Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14

#### Видане  19.12.14р.Чинне до 18.12.17р.                                                         ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятим ПАТ «Тернопільгаз»

по газопроводу    ТОРЖОК-ДОЛИНА

за період з 01.10.2015р. по 31.10.2015 р.

| Дата відбору проби . | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4 Мпа), °С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис. М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | пентани | гексани та вищі | Азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 06.10 | 96,236 | 2,349 | 0,412 | 0,070 | 0,059 | 0,022 | 0,002 | 0,614 | 0,221 | 0,012 |  | 0,6958 | 8144 | 11886 | Не виявл. | Не виявл. | Не виявл. |  |
| 13.10 | 96,264 | 2,297 | 0,430 | 0,070 | 0,062 | 0,019 | 0,002 | 0,643 | 0,202 | 0,011 |  | 0,6956 | 8142 | 11886 |  |  |  |  |
| 20.10 | 96,745 | 1,933 | 0,314 | 0,057 | 0,045 | 0,015 | 0,001 | 0,661 | 0,218 | 0,011 |  | 0,6917 | 8094 | 11852 |  |  |  |  |
| 27.10 | 96,984 | 1,785 | 0,261 | 0,049 | 0,037 | 0,014 | 0,001 | 0,648 | 0,209 | 0,012 |  | 0,6897 | 8077 | 11844 |  |  |  |  |

Тернопільського ЛВУ МГ                        					Я.І. Тарапата

Хімік   ІІ кат                                                                                              О.Б. Снігур