### Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Тернопільське ЛВУМГ

##### Вимірювальна хіміко-аналітична  лабораторія

#### Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14

#### Видане  19.12.14р.Чинне до 18.12.17р.                                                      ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Тернопільським ЛВУ МГ та прийнятим ПАТ «Тернопільміськгаз» та ПАТ «Тернопільгаз»

по газопроводу КЗУ-2, ГРС Тернопіль

за період з 01.10.2015р. по 31.10.2015 р.

| Дата відбору проби . | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4 МПа), °С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | пентани | гексани та вищі | Азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 06.10 | 89,857 | 4,967 | 1,128 | 0,121 | 0,190 | 0,097 | 0,033 | 1,605 | 1,991 | 0,011 |  | 0,7517 | 8244 | 11562 | Не виявл. явлн | Не виявл. | Не виявл. |  |
| 13.10 | 90,402 | 4,774 | 0,987 | 0,107 | 0,157 | 0,080 | 0,029 | 1,523 | 1,931 | 0,010 |  | 0,7463 | 8244 | 11558 |  |  |  |  |
| 20.10 | 92,637 | 3,732 | 0,900 | 0,113 | 0,146 | 0,066 | 0,013 | 1,175 | 1,206 | 0,012 |  | 0,7280 | 8210 | 11706 |  |  |  |  |
| 27.10 | 93,495 | 3,300 | 0,818 | 0,108 | 0,132 | 0,058 | 0,010 | 1,063 | 1,007 | 0,010 | -12,8 | 0,7209 | 8190 | 11737 |  |  |  |  |

Головний інженер

Тернопільського ЛВУМГ                                                        	Я.І. Тарапата

Хімік  ІІ кат.                                                                                        О.Б. Снігур