УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ  ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу Кам'янка-Бузька-Рівне  І, ІІ

за листопад 2015р.

## від слідуючих ГРС: Луцьк, Берестечко і на АГНКС-Луцьк

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.11.15 | 97.080 | 1.583 | 0.363 | 0.057 | 0.058 | 0.001 | 0.010 | 0.008 | 0.012 | 0.706 | 1.117 | 0.005 |  | 8090 | 11863 | 0.6899 |  |  |  |
| 10.11.15 | 97.225 | 1.515 | 0.299 | 0.046 | 0.043 | 0.000 | 0.008 | 0.006 | 0.001 | 0.758 | 0.094 | 0.005 |  | 8066 | 11846 | 0.6878 |  |  |  |
| 17.11.15 | 96.922 | 1.784 | 0.326 | 0.053 | 0.046 | 0.001 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0.718 | 0.130 | 0.005 |  | 8089 | 11858 | 0.6901 |  |  |  |
| 24.11.15 | 96.735 | 1.788 | 0.443 | 0.070 | 0.067 | 0.001 | 0.011 | 0.008 | 0.005 | 0.774 | 0.093 | 0.005 |  | 8112 | 11872 | 0.6923 | не виявл. | не виявл | не виявл |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГРС-Луцьк і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець