УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ  ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу  Дашава-Мінськ

за листопад 2015р.

від слідуючих ГРС: Горохів, Терешківці, Сенкевичівка, Туропин, Турійськ, Охнівка

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.11.15 | 93.319 | 3.437 | 0.804 | 0.098 | 0.125 | 0.002 | 0.028 | 0.020 | 0.020 | 1.152 | 0.990 | 0.005 |  | 8190 | 11731 | 0.7216 |  |  |  |
| 11.11.15 | 93.506 | 3.349 | 0.782 | 0.097 | 0.122 | 0.002 | 0.027 | 0.019 | 0.013 | 1.140 | 0.937 | 0.006 |  | 8183 | 11737 | 0.7198 |  |  |  |
| 18.11.15 | 93.524 | 3.349 | 0.783 | 0.097 | 0.121 | 0.002 | 0.027 | 0.018 | 0.011 | 1.133 | 0.930 | 0.005 |  | 8183 | 11739 | 0.7196 |  |  |  |
| 25.11.15 | 96.819 | 1.810 | 0.373 | 0.057 | 0.052 | 0.001 | 0.010 | 0.006 | 0.001 | 0.762 | 0.104 | 0.005 |  | 8098 | 11863 | 0.6910 | не виявл. | не виявл. | не виявл |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГРС-Охнівка і відповідає вимогам  ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець