УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу Івацевичі-Долина ІІ, ІІІ

за листопад 2015р.

від слідуючих ГРС: Прилуцьке, Рокині, Рожище, Торчин, Любче, Голоби, Купичів, Цумань, Дерно, Ковель, Нововолинськ, Іваничі, Буцинь, Стара Вижва, Володимир-Волинський, Камінь-Каширськ, Бузаки, Облапи, Соснина, Сілець, Мощена, Ружин, Велика Глуша, Ратно, Кортеліси,  Устилуг, Любешів, КС-Ковель, і на АГНКС-Ковель, АГНКС Володимир-Волинський, ТзОВ «Трансназіндастрі»

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.11.15 | 97.079 | 1.557 | 0.384 | 0.060 | 0.062 | 0.000 | 0.011 | 0.008 | 0.002 | 0.732 | 0.100 | 0.005 | -17.2 | 8089 | 11862 | 0.6897 |  |  |  |
| 10.11.15 | 97.097 | 1.654 | 0.295 | 0.046 | 0.041 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 0.001 | 0.732 | 0.116 | 0.005 | -17.2 | 8074 | 11850 | 0.6886 |  |  |  |
| 17.11.15 | 96.801 | 1.816 | 0.385 | 0.061 | 0.056 | 0.000 | 0.010 | 0.007 | 0.003 | 0.739 | 0.117 | 0.005 | -16.5 | 8102 | 11866 | 0.6914 |  |  |  |
| 24.11.15 | 97.185 | 1.519 | 0.312 | 0.050 | 0.046 | 0.001 | 0.008 | 0.006 | 0.002 | 0.765 | 0.101 | 0.005 | -17.4 | 8069 | 11846 | 0.6882 | не виял. | не виял. | не виял. |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на вузлі підключення ГКС-Ковель КЦ № 3  і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець