Філії УМГ “ЛЬВІВТРАНГАЗ”

Тернопільське ЛВУ МГ

Хіміко-аналітична лабораторія ГКС Рогатин

Свідоцтво про атестацію № ІФ 539

Виданий 18.11.2011р. чинний до 18.11.2016р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого Тернопільським ЛВУМГ  ГКС Рогатин та  прийнятого ПАТ « Івано-Франківськгаз»

газопроводу КЗУ-2   ГРС Рогатин за період  з 01.11.2015р  по 30.11.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (р= 40 кгс/см2)9 о С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча Ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок г/ м3 | Масова концентрація мерка птанової сірки г / м3 | Масова концентрація сірковод ню г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 20 о С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.11 | 93,630 | 3,219 | 0,798 | 0,104 | 0,129 | 0,057 | 0,020 | 1,039 | 0,994 | 0,010 |  | 0,7201 | 8187 | 11740 |  |  |  |  |
| 10.11 | 95,029 | 2,641 | 0,750 | 0,116 | 0,122 | 0,051 | 0,023 | 0,825 | 0,434 | 0,009 |  | 0,7085 | 8207 | 11866 |  |  |  |  |
| 17.11 | 90,302 | 4,748 | 0,968 | 0,108 | 0,162 | 0,084 | 0,040 | 1,502 | 2,078 | 0,008 |  | 0,7481 | 8203 | 11533 | Не вияв | Не вияв | Не вияв |  |
| 24.11 | 94,468 | 3,004 | 0,752 | 0,119 | 0,141 | 0,067 | 0,024 | 0,844 | 0,567 | 0,014 |  | 0,7132 | 8226 | 11854 |  |  |  |  |

Головний інженер  Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                    Тарапата Я.І.

Хімік ІІ кат.                                         	Снігур О.Б.