Філії УМГ “ЛЬВІВТРАНГАЗ”

Тернопільське ЛВУ МГ

Хіміко-аналітична лабораторія ГКС Рогатин

Свідоцтво про атестацію № ІФ 539

Виданий 18.11.2011р. чинний до 18.11.2016р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого Тернопільським ЛВУМГ  ГКС Рогатин та  прийнятого ПАТ « Івано-Франківськгаз»

газопроводу Торжок-Долина   ГРС Чагрів  за період  з 01.11.2015р  по 30.11.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (р= 40 кгс/см2) о С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча Ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок г/ м3 | Масова концентрація мерка птанової сірки г / м3 | Масова концентрація сірковод ню г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 20 о С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.11 | 94,612 | 2,981 | 0,584 | 0,081 | 0,091 | 0,036 | 0,012 | 0,927 | 0,666 | 0,010 |  | 0,7098 | 8160 | 11789 | Не вияв | Не вияв | Не вияв |  |
| 10.11 | 94,607 | 2,987 | 0,584 | 0,080 | 0,089 | 0,035 | 0,013 | 0,933 | 0,660 | 0,012 |  | 0,7098 | 8160 | 11789 |  |  |  |  |
| 17.11 | 94,531 | 2,993 | 0,609 | 0,083 | 0,094 | 0,039 | 0,017 | 0,923 | 0,702 | 0,009 |  | 0,7109 | 8165 | 11787 |  |  |  |  |
| 24.11 | 93,206 | 3,454 | 0,813 | 0,105 | 0,132 | 0,060 | 0,021 | 1,083 | 1,116 | 0,010 |  | 0,7235 | 8193 | 11719 |  |  |  |  |

Головний  інженер  Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                    Тарапата Я.І.

Хімік ІІ кат.                                         	Снігур О.Б.