Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз»ГРСЖидачів, Заліски___

газопроводу __ Івацевичі – Долина ІІ н.____________________________________

за ___листопад__2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.11 | 93,690 | 3,329 | 0,907 | 0,114 | 0,134 | 0,058 | 0,012 | 0,960 | 0,788 | 0,008 | - | 0,719 | 8232 | 11809 | - | - | - | - |
| 10.11 | 94,513 | 2,929 | 0,764 | 0,111 | 0,125 | 0,061 | 0,030 | 0,855 | 0,605 | 0,007 | - | 0,713 | 8215 | 11840 | - | - | - | - |
| 17.11 | 94,538 | 2,982 | 0,728 | 0,107 | 0,125 | 0,057 | 0,024 | 0,811 | 0,621 | 0,007 | - | 0,712 | 8213 | 11841 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 24.11 | 93,9448 | 3,2898 | 0,7586 | 0,1190 | 0,1570 | 0,0754 | 0,0299 | 0,7689 | 0,8508 | 0,0057 | - | 0,7177 | 8232 | 11821 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В._______________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис