УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 001/13

Чинне до 02 жовтня 2016 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Вузлове, ГРС Оглядів, ГРС  Лопатин, ГРС Завидче, ГРС Броди, ГРС Корсів

по газопроводу Кам’янка-Бузька – Рівне I, II   за період

з 25.11.2015р.   по __________

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.11.15 | 97,021 | 1,573 | 0,389 | 0,059 | 0,063 | 0,031 | 0,002 | 0,751 | 0,104 | 0,007 |  | 8092 | 0,690 | 11860 |  |  |  |
| 11.11.15 | 97,040 | 1,680 | 0,306 | 0,047 | 0,043 | 0,021 | 0,001 | 0,728 | 0,128 | 0,006 |  | 8079 | 0,689 | 11851 |  |  |  |
| 18.11.15 | 96,796 | 1,815 | 0,384 | 0,059 | 0,056 | 0,021 | 0,002 | 0,734 | 0,127 | 0,006 |  | 8102 | 0,692 | 11865 |  |  |  |
| 25.11.15 | 97,166 | 1,518 | 0,314 | 0,048 | 0,046 | 0,031 | 0,002 | 0,764 | 0,105 | 0,006 |  | 8072 | 0,689 | 11847 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.						Куровська Н.І.