Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГта прийнятого ДГХП “Сірка” з ГРС Новий  Розділ

по газопроводу Пукеничі-Комарно Ду700

за період з 01.11.2015р. по 30.11.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 02.11. | 96,810 | 1,660 | 0,515 | 0,086 | 0,082 | 0,034 | 0,003 | 0,670 | 0,134 | 0,006 |  | 8127 | 0,693 | 11886 |  |  |  |  |
| 10.11. | 96,400 | 1,763 | 0,465 | 0,077 | 0,078 | 0,035 | 0,008 | 0,798 | 0,369 | 0,007 |  | 8098 | 0,697 | 11814 |  |  |  |  |
| 16.11. | 97,368 | 1,406 | 0,272 | 0,045 | 0,038 | 0,013 | 0,003 | 0,758 | 0,091 | 0,006 |  | 8055 | 0,687 | 11840 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 23.11. | 97,558 | 1,248 | 0,261 | 0,044 | 0,037 | 0,018 | 0,002 | 0,716 | 0,110 | 0,006 |  | 8046 | 0,686 | 11836 |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

Філія УМГ “Львівтрансгаз”