Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого РВУ « Львівавтогаз»  ГРС Липники,Пустомити,АГНКС________________

газопроводу ____Угерсько - Львів__________________________________

за __листопад_2015р

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 05.11 | 94,851 | 2,624 | 0,633 | 0,083 | 0,099 | 0,047 | 0,012 | 0,921 | 0,722 | 0,008 | - | 0,709 | 8145 | 11771 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 09.11 | 95,052 | 2,588 | 0,694 | 0,105 | 0,119 | 0,061 | 0,036 | 0,823 | 0,514 | 0,008 | - | 0,709 | 8194 | 11846 | - | - | - | - |
| 19.11 | 94,888 | 2,590 | 0,642 | 0,084 | 0,099 | 0,044 | 0,013 | 0,933 | 0,699 | 0,008 | - | 0,709 | 8145 | 11773 | - | - | - | - |
| 26.11 | 94,8046 | 2,7554 | 0,7845 | 0,1263 | 0,1510 | 0,0698 | 0,0200 | 0,7574 | 0,5243 | 0,0068 | - | 0,7106 | 8225 | 118700 | - | - | - |  |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ_____  Саловський Б.Й___________________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________        Роїк Г.В.__________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис