Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз” з ГРС “Сірка”

Яворів(зам.з Комарна)  по газопроводу Комарно-Яворів

за період з  01.11.2015р. по 30.11.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.11. | 98,079 | 0,382 | 0,184 | 0,072 | 0,060 | 0,060 | 0,059 | 0,888 | 0,208 | 0,008 |  | 7998 | 0,685 | 11770 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 09.11. | 97,755 | 0,504 | 0,191 | 0,078 | 0,062 | 0,076 | 0,024 | 1,063 | 0,238 | 0,009 |  | 7985 | 0,687 | 11738 |  |  |  |  |
| 17.11. | 97,783 | 0,466 | 0,189 | 0,077 | 0,061 | 0,068 | 0,028 | 1,105 | 0,214 | 0,009 |  | 7980 | 0,686 | 11734 |  |  |  |  |
| 25.11. | 97,161 | 1,089 | 0,281 | 0,073 | 0,068 | 0,071 | 0,034 | 1,049 | 0,166 | 0,008 |  | 8043 | 0,691 | 11787 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата