УМГ “Львівтрансгаз”

Дашавське ВУПЗГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Cвідоцтво про атестацію  № РЛ 036/15

Чинне до 10.04.2019р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

### Переданого       Дашавським ВУПЗГ    та прийнятого  __ПАТ «Львівгаз»____

(назва підприємства)

по __Газопроводу   Івацевичі-Долина –ІІ,АГРС-120 __     за період з   __03.11.2015р.__  по  ___25.11..2015р.___

(назва газопроводу)

| Компонентний склад , % об. | Температура точка роси вологи (р=0,4 0кгс/см2) , ºС | Густина пікнометрична кг/м3 , при 20 ºС, 101,325 кПА | Густина хроматографічна кг/м3 , при 20 ºС, 101,325 кПА | Теплота згоряння нижча ккал/м3 | Число Воббе (вище) ккал/м3 | Маса механічних домішок,г/м3 домішок,г/м3 | Масова концетрація меркаптанової сірки , г/м3 | Масова концетрація сірководню , г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Метан | Етан | Пропан | Ізо-Бутан | н- Бутан | Пентан | Гексан та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Концетрація кисню |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.11.2015 | 93,292 | 3,475 | 0.895 | 0,111 | 0,137 | 0,053 | 0,006 | 1,107 | 0.915 | 0,009 |  |  | 0,7219 | 8214 | 11762 |  |  |  |
| 10.11.2015 | 94,902 | 2,788 | 0,880 | 0,137 | 0,143 | 0,051 | 0,005 | 0,808 | 0,278 | 0,008 |  |  | 0,7092 | 8249 | 11920 |  |  |  |
| 17.11.2015 | 94,921 | 2,801 | 0.875 | 0,136 | 0,137 | 0,054 | 0,005 | 0,754 | 0,312 | 0,005 |  |  | 0,7093 | 8250 | 11921 | Відсутн. | Відсутн. | Відсутн. |
| 25.11.2015р. | 94,284 | 3,092 | 0,770 | 0,108 | 0,135 | 0,060 | 0,020 | 0,843 | 0,682 | 0,006 |  |  | 0,7146 | 8219 | 11832 |  |  |  |

Керівник  в.о._______Дашавського   ВУПЗГ                                                                                          О.Л.Стахів_________________________03.12.2015р.

Підрозділу підприємства якому підпорядкована лабораторія                                                     прізвище                         підпис                   дата

Керівник лабораторії  ____________________________________________________________О.П.Гойсак_______________________________03.12.2015р.____

прізвище                                  підпис                         дата