Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Комарно по газопроводу Комарно-Яворів

за період з 01.11.2015р. по 30.11.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 05.11. | 97,576 | 0,372 | 0,205 | 0,098 | 0,083 | 0,109 | 0,046 | 1,230 | 0,272 | 0,009 |  | 7986 | 0,690 | 11714 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 09.11. | 97,262 | 0,440 | 0,249 | 0,109 | 0,098 | 0,120 | 0,066 | 1,378 | 0,269 | 0,009 |  | 7998 | 0,693 | 11706 |  |  |  |  |
| 16.11. | 97,533 | 0,403 | 0,247 | 0,114 | 0,099 | 0,122 | 0,071 | 1,126 | 0,277 | 0,008 |  | 8019 | 0,692 | 11744 |  |  |  |  |
| 23.11. | 96,869 | 0,476 | 0,290 | 0,132 | 0,114 | 0,130 | 0,052 | 1,618 | 0,309 | 0,010 |  | 7989 | 0,696 | 11667 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата