Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС В.Любінь  по газопроводу Комарно-Яворів

за період з 01.11.2015р. по 30.11.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 04.11. | 96,256 | 1,515 | 0,465 | 0,072 | 0,083 | 0,053 | 0,028 | 0,984 | 0,538 | 0,006 |  | 8063 | 0,699 | 11745 |  |  |  |  |
| 11.11. | 97,342 | 0,580 | 0,261 | 0,106 | 0,095 | 0,108 | 0,038 | 1,216 | 0,245 | 0,009 |  | 8011 | 0,691 | 11735 |  |  |  |  |
| 18.11. | 97,389 | 0,773 | 0,278 | 0,099 | 0,087 | 0,119 | 0,048 | 0,951 | 0,249 | 0,007 |  | 8049 | 0,692 | 11787 |  |  |  |  |
| 25.11. | 97,205 | 1,216 | 0,301 | 0,072 | 0,069 | 0,061 | 0,024 | 0,885 | 0,160 | 0,007 |  | 8061 | 0,690 | 11817 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата