Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГта прийнятого  Самбірським УЕГГ ПАТ “Львівгаз” з  ГРС Рудки

по газопроводу Комарно-Самбір Ду300

за період з 01.11.2015р. по 30.12015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 02.11. | 98,624 | 0,230 | 0,080 | 0,061 | 0,019 | 0,045 | 0,010 | 0,720 | 0,201 | 0,010 |  | 7960 | 0,680 | 11767 |  |  |  |  |
| 10.11. | 98,542 | 0,296 | 0,096 | 0,070 | 0,025 | 0,061 | 0,017 | 0,671 | 0,213 | 0,009 |  | 7979 | 0,681 | 11782 |  |  |  |  |
| 18.11. | 98,661 | 0,227 | 0,087 | 0,066 | 0,022 | 0,052 | 0,020 | 0,631 | 0,225 | 0,009 |  | 7973 | 0,680 | 11780 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 25.11. | 98,340 | 0,356 | 0,156 | 0,140 | 0,038 | 0,092 | 0,031 | 0,627 | 0,211 | 0,009 |  | 8022 | 0,684 | 11813 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ________________________________________________Б.Саловський__________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             датf