Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Самбірським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”  з ГРС Самбір

по газопроводу  Комарно-Дроздовичі Ду500

за період з 01.11.2015р. по 30.11.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 02.11. | 97,048 | 1,568 | 0,361 | 0,058 | 0,061 | 0,040 | 0,035 | 0,716 | 0,106 | 0,007 |  | 8102 | 0,691 | 11870 |  |  |  |  |
| 04.11. | 97,225 | 1,525 | 0,373 | 0,060 | 0,063 | 0,023 | 0,002 | 0,631 | 0,093 | 0,005 |  | 8095 | 0,689 | 11878 |  |  |  |  |
| 09.11. | 96,503 | 1,874 | 0,419 | 0,064 | 0,067 | 0,030 | 0,006 | 0,788 | 0,243 | 0,006 |  | 8103 | 0,695 | 11840 |  |  |  |  |
| 16.11. | 96,956 | 1,724 | 0,334 | 0,054 | 0,048 | 0,015 | 0,003 | 0,765 | 0,095 | 0,006 |  | 8086 | 0,690 | 11857 |  |  |  |  |
| 20.11. | 96,976 | 1,670 | 0,346 | 0,056 | 0,051 | 0,020 | 0,001 | 0,754 | 0,120 | 0,006 |  | 8085 | 0,690 | 11853 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 23.11. | 96,993 | 1,600 | 0,393 | 0,059 | 0,055 | 0,022 | 0,002 | 0,772 | 0,097 | 0,007 |  | 8089 | 0,690 | 11858 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата