УМГ”ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Опарське ВУ ПЗГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 005/14 діє до 23.01.2017р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого  Опарським ВУ ПЗГ   та прийнятого РВУ « Львівавтогаз »    ГВС (ПВВГ,СВГ ) ГРС - Дрогобич

газопроводу  ДКС – Опарі  -  ГРС – Дрогобич    за період

з 01 листопада по 30 листопада  2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологи (Р=4 МПа),°С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нижча , ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок , г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу , тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С ,101,325кПа |  |  |  |  |
| 04 | 98,981 | 0,182 | 0,079 | 0,033 | 0,026 | 0,029 | 0,001 | 0,515 | 0,147 | 0,007 | - | 0,676 | 7967 | 11804 | - | - | - |  |
| 12 | 96,490 | 1,848 | 0,556 | 0,085 | 0,089 | 0,038 | 0 | 0,662 | 0,226 | 0,006 | +14,1 | 0,696 | 8140 | 11879 | - | - | - |  |
| 23 | 95,551 | 2,422 | 0,730 | 0,114 | 0,119 | 0,047 | 0,001 | 0,722 | 0,288 | 0,006 | - | 0,704 | 8202 | 11900 | - | - | - |  |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

# Начальник   ____________Опарського ВУ ПЗГ_________________    ____________Біляк І.Б.____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                                                       прізвище                                                     підпис                                                дата

# Технік-лаборант______В ХАЛ ___Опарського ВУ ПЗГ____________ Гнатків О.Б.          ______________________________

## Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                            прізвище                                                    підпис                                                дата