УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 001/13

Чинне до 02 жовтня 2016 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Кам’янка-Бузька, Новий Став, Жовква, Добросин, Колодно, Новий Яричів, В.Жовтанецька, Задвір’я

по газопроводу Дашава-Мінськ   за період

з 25.11.2015р.   по  __________

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.11.15 | 97,038 | 1,564 | 0,391 | 0,057 | 0,062 | 0,036 | 0,002 | 0,742 | 0,102 | 0,006 |  | 8093 | 0,690 | 11863 |  |  |  |
| 10.11.15 | 97,070 | 1,638 | 0,311 | 0,046 | 0,043 | 0,022 | 0,001 | 0,754 | 0,109 | 0,006 |  | 8076 | 0,689 | 11850 |  |  |  |
| 17.11.15 | 96,753 | 1,837 | 0,401 | 0,060 | 0,058 | 0,026 | 0,002 | 0,738 | 0,120 | 0,005 |  | 8108 | 0,692 | 11869 |  |  |  |
| 25.11.15 | 96,968 | 1,633 | 0,405 | 0,062 | 0,060 | 0,027 | 0,002 | 0,728 | 0,108 | 0,007 |  | 8098 | 0,691 | 11866 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.						Куровська Н.І.