Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Пустомитівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”  з ГРС Устя

по газопроводу Пукеничі-Комарно Ду500

за період з01.11.2015р. по 30.11.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 02.11. | 99,253 | 0,120 | 0,020 | 0,011 | 0,010 | 0,032 | 0,016 | 0,462 | 0,070 | 0,006 |  | 7964 | 0,674 | 11821 |  |  |  |  |
| 09.11. | 99,127 | 0,121 | 0,018 | 0,010 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,657 | 0,044 | 0,009 |  | 7938 | 0,674 | 11788 |  |  |  |  |
| 16.11. | 99,041 | 0,141 | 0,034 | 0,011 | 0,013 | 0,016 | 0,012 | 0,673 | 0,049 | 0,010 |  | 7947 | 0,675 | 11790 |  |  |  |  |
| 23.11. | 99,042 | 0,128 | 0,030 | 0,022 | 0,019 | 0,016 | 0,002 | 0,676 | 0,056 | 0,009 |  | 7945 | 0,675 | 11788 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата