Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз” з ГРС Городок

по газопроводу Комарно-Яворів

за період з  01.11.2015р. по 30.11.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 04.11. | 96,926 | 0,942 | 0,309 | 0,097 | 0,094 | 0,105 | 0,039 | 1,211 | 0,268 | 0,009 |  | 8036 | 0,694 | 11747 |  |  |  |  |
| 10.11. | 97,539 | 0,522 | 0,223 | 0,100 | 0,076 | 0,086 | 0,020 | 1,188 | 0,237 | 0,009 |  | 7989 | 0,689 | 11726 |  |  |  |  |
| 18.11. | 97,355 | 0,613 | 0,250 | 0,099 | 0,087 | 0,091 | 0,025 | 1,231 | 0,239 | 0,010 |  | 7999 | 0,690 | 11727 |  |  |  |  |
| 24.11. | 97,286 | 1,087 | 0,294 | 0,081 | 0,070 | 0,073 | 0,037 | 0,859 | 0,207 | 0,006 |  | 8060 | 0,691 | 11811 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата