Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз»  ГРС Болотня____

газопроводу ______ КЗУ- 2_______________________

за __листопад_2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % мол. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.11 | 93,630 | 3,219 | 0,798 | 0,104 | 0,129 | 0,057 | 0,020 | 1,039 | 0,994 | 0,010 | - | 0,7201 | 8187 | 11740 | - | - | - | - |
| 10.11 | 95,029 | 2,641 | 0,750 | 0,116 | 0,122 | 0,051 | 0,023 | 0,825 | 0,434 | 0,009 | - | 0,7085 | 8207 | 11866 | - | - | - | - |
| 17.11 | 90,302 | 4,748 | 0,968 | 0,108 | 0,162 | 0,084 | 0,040 | 1,502 | 2,078 | 0,008 | - | 0,7481 | 8203 | 11533 | - | - | - | - |
| 24.11 | 94,468 | 3,004 | 0,752 | 0,119 | 0,141 | 0,067 | 0,024 | 0,844 | 0,567 | 0,014 | - | 0,7132 | 8226 | 11854 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В.___________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис