УМГ”ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Опарське ВУ ПЗГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 005/14 діє до 23.01.2017р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого__Опарським ВУ ПЗГ__ та прийнятого Дрогобицьким УЕГГ_ГВС (ПВВГ,СВГ ) ГРС – Трускавець, ГРС - Уличне

газопроводу Іваники  -  Пукеничі    за період

з 01  листопада   по 30 листопада  2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа),°С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нижча , ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок , г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу , тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С ,101,325кПа |  |  |  |  |
| 04 | 96,978 | 0,791 | 0,557 | 0,144 | 0,205 | 0,164 | 0,018 | 1,012 | 0,124 | 0,007 | - | 0,697 | 8126 | 11848 | - | - | - |  |
| 12 | 96,998 | 0,788 | 0,550 | 0,137 | 0,200 | 0,162 | 0,025 | 1,019 | 0,114 | 0,007 | +18,6 | 0,697 | 8124 | 11848 | - | - | - |  |
| 23 | 96,413 | 1,309 | 0,614 | 0,141 | 0,192 | 0,144 | 0,015 | 0,959 | 0,206 | 0,007 | - | 0,701 | 8154 | 11858 | - | - | - |  |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

# Начальник     ____________Опарського ВУ ПЗГ_________________    ______Біляк І.Б.           ____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                                                       прізвище                                                     підпис                                                дата

# Технік-лаборант _________В ХАЛ ___Опарського ВУ ПЗГ_____________ Гнатків О.Б.    _______________________________

## Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                                  прізвище                                                    підпис                                                дата