| ПАТ «УКТРАНСГАЗ» Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» Олександрівське ЛВУМГ Південно-Бузький промисловий майданчик | Паспорт фізико-хімічних показників природного газу переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Миколаївгаз» по газопроводу «КАБ» за листопад 2015 р. | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Південно-Бузького промислового майданчика Олександрівського ЛВУМГ, свідоцтво про атестацію № РН-0058/2015 від 18.06.2015р. чинно до 18.06.2020 р. |
| --- | --- | --- |

| Число місяця | Компонентний склад, % об., % мол. | Точка роси вологи (Р = 4 мПа), (С | Густина | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відносна | абсолютна, кг/м3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 (С, 101,325 кПа |  |  |  |
| 2 | 96,3904 96,3644 | 1,8960 1,9071 | 0,5882 0,5968 | 0,0894 0,0919 | 0,0892 0,0919 | 0,0345 0,0363 | 0,0018 0,0020 | 0,7411 0,7397 | 0,1614 0,1619 | 0,0080 0,0080 | -19,0 | 0,5780 | 0,6962 | 8149 | 11887 |  |  |  | Відс. |
| 3 | 96,3657 96,3393 | 1,9178 1,9291 | 0,5959 0,6046 | 0,0934 0,0960 | 0,0928 0,0956 | 0,0316 0,0332 | 0,0029 0,0032 | 0,7277 0,7263 | 0,1645 0,1650 | 0,0077 0,0077 | -20,1 | 0,5782 | 0,6964 | 8154 | 11892 |  |  |  |
| 4 | 96,4474 96,4217 | 1,8572 1,8681 | 0,5787 0,5872 | 0,0908 0,0933 | 0,0897 0,0924 | 0,0315 0,0331 | 0,0023 0,0025 | 0,7351 0,7337 | 0,1597 0,1602 | 0,0077 0,0077 | -17,6 | 0,5776 | 0,6957 | 8147 | 11887 |  |  |  |
| 5 | 96,2921 96,2646 | 1,9812 1,9928 | 0,6264 0,6356 | 0,0949 0,0975 | 0,0945 0,0974 | 0,0354 0,0371 | 0,0025 0,0027 | 0,6967 0,6954 | 0,1688 0,1693 | 0,0076 0,0076 | -18,1 | 0,5789 | 0,6972 | 8163 | 11899 |  |  |  |
| 6 | 96,2837 96,2561 | 1,9909 2,0026 | 0,6230 0,6321 | 0,0951 0,0977 | 0,0950 0,0979 | 0,0383 0,0402 | 0,0018 0,0020 | 0,6954 0,6941 | 0,1689 0,1694 | 0,0079 0,0079 | -18,1 | 0,5789 | 0,6973 | 8166 | 11902 |  |  |  |
| 9 | 96,5172 96,4927 | 1,8224 1,8331 | 0,5578 0,5660 | 0,0803 0,0825 | 0,0800 0,0824 | 0,0327 0,0344 | 0,0017 0,0019 | 0,7444 0,7427 | 0,1564 0,1569 | 0,0074 0,0074 | -19,7 | 0,5770 | 0,6949 | 8138 | 11880 |  |  |  |
| 10 | 96,4509 96,4256 | 1,8580 1,8689 | 0,5739 0,5823 | 0,0842 0,0865 | 0,0837 0,0863 | 0,0329 0,0345 | 0,0027 0,0029 | 0,7458 0,7444 | 0,1602 0,1607 | 0,0078 0,0078 | -18,0 | 0,5775 | 0,6956 | 8138 | 11882 |  |  |  |
| 11 | 96,3823 96,3563 | 1,9063 1,9175 | 0,5900 0,5987 | 0,0858 0,0882 | 0,0859 0,0885 | 0,0346 0,0363 | 0,0030 0,0033 | 0,7349 0,7335 | 0,1695 0,1700 | 0,0077 0,0077 | -20,0 | 0,5780 | 0,6962 | 8149 | 11887 | відс | відс | відс |
| 12 | 96,3341 96,3077 | 1,9498 1,9613 | 0,6002 0,6090 | 0,0884 0,0908 | 0,0876 0,0903 | 0,0354 0,0371 | 0,0023 0,0025 | 0,7234 0,7220 | 0,1712 0,1717 | 0,0077 0,0077 | -19,2 | 0,5784 | 0,6966 | 8154 | 11892 |  |  |  |
| 13 | 96,2247 96,1968 | 2,0624 2,0745 | 0,6336 0,6429 | 0,0916 0,0941 | 0,0915 0,0943 | 0,0364 0,0382 | 0,0030 0,0033 | 0,6788 0,6775 | 0,1705 0,1710 | 0,0075 0,0075 | -20,1 | 0,5792 | 0,6976 | 8171 | 11906 |  |  |  |
| 16 | 96,1273 960982 | 2,1340 2,1465 | 0,6618 0,6715 | 0,0995 0,1022 | 0,0989 0,1019 | 0,0339 0,0356 | 0,0011 0,0012 | 0,6662 0,6649 | 0,1697 0,1702 | 0,0077 0,0077 | -21,0 | 0,5799 | 0,6985 | 8183 | 11914 |  |  |  |
| 17 | 96,0213 95,9913 | 2,1913 2,2041 | 0,6854 0,6954 | 0,1022 0,1050 | 0,1017 0,1048 | 0,0367 0,0386 | 0,0026 0,0028 | 0,6747 0,6734 | 0,1761 0,1766 | 0,0081 0,0081 | -22,4 | 0,5807 | 0,6994 | 8190 | 11916 |  |  |  |
| 18 | 96,0828 96,0532 | 2,1535 2,1661 | 0,6624 0,6721 | 0,0998 0,1026 | 0,0991 0,1021 | 0,0384 0,0403 | 0,0028 0,0030 | 0,6756 0,6743 | 0,1778 0,1784 | 0,0078 0,0078 | -22,5 | 0,5803 | 0,6989 | 8183 | 11914 |  |  |  |
| 19 | 96,0451 96,0153 | 2,1728 2,1855 | 0,6723 0,6821 | 0,0997 0,1024 | 0,0994 0,1024 | 0,0386 0,0402 | 0,0029 0,0031 | 0,6783 0,6770 | 0,1832 0,1838 | 0,0079 0,0079 | -20,8 | 0,5805 | 0,6992 | 8185 | 11914 |  |  |  |
| 20 | 96,1908 96,1621 | 2,0863 2,0985 | 0,6392 0,6486 | 0,0962 0,0989 | 0,0951 0,0980 | 0,0369 0,0387 | 0,0034 0,0037 | 0,6724 0,6711 | 0,1721 0,1726 | 0,0076 0,0076 | -21,3 | 0,5795 | 0,6980 | 8176 | 11909 |  |  |  |
| 23 | 96,2414 96,2136 | 2,0552 2,0671 | 0,6303 0,6395 | 0,0938 0,0964 | 0,0936 0,0965 | 0,0358 0,0375 | 0,0015 0,0016 | 0,6715 0,6702 | 0,1694 0,1699 | 0,0077 0,0077 | -21,8 | 0,5791 | 0,6975 | 8171 | 11907 |  |  |  |
| 24 | 96,2311 96,2032 | 2,0553 2,0673 | 0,6326 0,6419 | 0,0961 0,0988 | 0,0955 0,0984 | 0,0325 0,0342 | 0,0018 0,0020 | 0,6777 0,6764 | 0,1695 0,1700 | 0,0078 0,0078 | -21,5 | 0,5792 | 0,6976 | 8171 | 11907 |  |  |  |
| 25 | 96,2409 96,2130 | 2,0447 2,0567 | 0,6291 0,6383 | 0,0953 0,0979 | 0,0953 0,0982 | 0,0359 0,0376 | 0,0024 0,0026 | 0,6749 0,6736 | 0,1737 0,1742 | 0,0080 0,0080 | -21,6 | 0,5792 | 0,6976 | 8171 | 11907 |  |  |  |
| 26 | 96,2283 96,2001 | 2,0461 2,0581 | 0,6356 0,6449 | 0,0975 0,1002 | 0,0978 0,1008 | 0,0365 0,0383 | 0,0030 0,0033 | 0,6771 0,6758 | 0,1703 0,1708 | 0,0078 0,0078 | -19,1 | 0,5793 | 0,6978 | 8173 | 11909 |  |  |  |
| 27 | 96,2764 96,2486 | 2,0089 2,0207 | 0,6273 0,6365 | 0,0949 0,0975 | 0,0953 0,0982 | 0,0349 0,0366 | 0,0030 0,0033 | 0,6857 0,6844 | 0,1658 0,1663 | 0,0078 0,0078 | -16,7 | 0,5790 | 0,6973 | 8169 | 11904 |  |  |  |
| 30 | 96,2989 96,2718 | 1,9957 2,0074 | 0,6172 0,6263 | 0,0918 0,0943 | 0,0922 0,0950 | 0,0326 0,0342 | 0,0018 0,0020 | 0,7000 0,6987 | 0,1620 0,1625 | 0,0078 0,0078 | -19,2 | 0,5786 | 0,6969 | 8164 | 11902 |  |  |  |

Начальник  управління Олександрівського ЛВУМГ:                                          Р.П.Марієнко

Начальник лабораторії:                                                                                              С.Т.Волкова.

Дата складання  :   01.12. 2015 р.