УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ  ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу Кам'янка-Бузька-Рівне  І, ІІ

за грудень 2015р.

## від слідуючих ГРС: Луцьк, Берестечко і на АГНКС-Луцьк

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.12.15 | 97.172 | 1.499 | 0.343 | 0.055 | 0.052 | 0.001 | 0.009 | 0.007 | 0.003 | 0.755 | 0,099 | 0.005 |  | 8075 | 11851 | 0.6887 |  |  |  |
| 08.12.15 | 97.046 | 1.829 | 0.233 | 0.041 | 0.032 | 0.001 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.635 | 0.167 | 0.005 |  | 8078 | 11854 | 0.6887 |  |  |  |
| 15.12.15 | 97.036 | 1.834 | 0.239 | 0.043 | 0.034 | 0.001 | 0.006 | 0/004 | 0.000 | 0.627 | 0.171 | 0.005 |  | 8079 | 11856 | 0.6889 |  |  |  |
| 22.12.15 | 97.057 | 1.801 | 0.245 | 0.042 | 0.034 | 0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.641 | 0.161 | 0.004 |  | 8079 | 11856 | 0.6888 |  |  |  |
| 29.12.15 | 96.995 | 1.893 | 0.232 | 0.041 | 0.031 | 0.001 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.613 | 0.178 | 0.005 |  | 8082 | 11858 | 0.6891 | не виявл. | не виявл. | не виявл. |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГРС-Луцьк і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець