УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ  ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу  Дашава-Мінськ

за грудень 2015р.

від слідуючих ГРС: Горохів, Терешківці, Сенкевичівка, Туропин, Турійськ, Охнівка

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.12.15 | 96.824 | 1.793 | 0.381 | 0.059 | 0.054 | 0.000 | 0.010 | 0.006 | 0.001 | 0.762 | 0.104 | 0.006 |  | 8098 | 11863 | 0.6910 |  |  |  |
| 09.12.15 | 97.107 | 1.566 | 0.332 | 0.052 | 0.049 | 0.001 | 0.010 | 0.006 | 0.001 | 0.774 | 0.096 | 0.006 |  | 8075 | 11849 | 0.6889 |  |  |  |
| 16.12.15 | 96.951 | 1.692 | 0.362 | 0.056 | 0.052 | 0.000 | 0.010 | 0.007 | 0.001 | 0.764 | 0.100 | 0.005 |  | 8089 | 11858 | 0.6901 |  |  |  |
| 23.12.15 | 97.106 | 1.554 | 0.349 | 0.054 | 0.051 | 0.001 | 0.010 | 0.007 | 0.002 | 0.771 | 0.090 | 0.005 |  | 8078 | 11853 | 0.6890 |  |  |  |
| 30.12.15 | 97.118 | 1.695 | 0.273 | 0.045 | 0.038 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 0.002 | 0.669 | 0.142 | 0.005 |  | 8076 | 11854 | 0.6885 | не виявл. | не виявл. | не виявл. |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГРС-Охнівка і відповідає вимогам  ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець