УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу Івацевичі-Долина ІІ, ІІІ

за грудень 2015р.

від слідуючих ГРС: Прилуцьке, Рокині, Рожище, Торчин, Любче, Голоби, Купичів, Цумань, Дерно, Ковель, Нововолинськ, Іваничі, Буцинь, Стара Вижва, Володимир-Волинський, Камінь-Каширськ, Бузаки, Облапи, Соснина, Селець, Мощена, Ружин, Велика Глуша, Ратно, Кортеліси,  Устилуг, Любешів, КС-Ковель, і на АГНКС-Ковель, АГНКС Володимир-Волинський, ТзОВ «Трансназіндастрі»

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.12.15 | 97.020 | 1.610 | 0.388 | 0.060 | 0.058 | 0.000 | 0.010 | 0.007 | 0.001 | 0.752 | 0.089 | 0.005 | -16.1 | 8090 | 11862 | 0.6899 |  |  |  |
| 08.12.15 | 96.994 | 1.621 | 0.395 | 0.063 | 0.060 | 0.000 | 0.010 | 0.007 | 0.001 | 0.754 | 0.090 | 0.005 | -16.7 | 8093 | 11863 | 0.6902 |  |  |  |
| 15.12.15 | 97.205 | 1.722 | 0.218 | 0.038 | 0.030 | 0.000 | 0.006 | 0.004 | 0.000 | 0.605 | 0.168 | 0.004 | -12.1 | 8070 | 11853 | 0.6876 |  |  |  |
| 22.12.15 | 96.677 | 1.948 | 0.378 | 0.064 | 0.058 | 0.002 | 0.013 | 0.009 | 0.003 | 0.647 | 0.197 | 0.004 | -14.1 | 8114 | 11870 | 0.6928 |  |  |  |
| 29.12.15 | 97.084 | 1.811 | 0.226 | 0.040 | 0.031 | 0.001 | 0,006 | 0.004 | 0.002 | 0.611 | 0.179 | 0.005 | -13.2 | 8076 | 11854 | 0.6885 | не виявл. | не виявл | не виявл |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на вузлі підключення ГКС-Ковель КЦ № 3  і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець